#### Zakres rzeczowy

Przedmiot zamówienia stanowi: „Przebudowa części dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”.

Obszar obejmujący zamówienie zaznaczony jest kolorem czerwonym na załączonych do zapytania ofertowego rysunkach.

Zakres prac:

Prace rozbiórkowe dachu z uporządkowaniem poddasza nieużytkowego (pozostałości gruzu, dachówek ok. 1 m3), wywiezienie materiałów na składowisko odpadów.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana obróbek blacharskich dachu i kominów

Wykonanie ław kominiarskich oraz założenie płotków przeciwśniegowych na części

połaci dachu budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych ze zbiornikami.

Wymiana wywietrzaków dachowych kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

Roboty remontowe kominów.

Roboty zabezpieczające – budynek użytkowany w czasie prowadzenia robót dachowych (nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia).

Dach - wymiana pokrycia.

Remont dachu polegać będzie na całkowitej wymianie pokrycia dachowego w zakresie oznaczonym kolorem czerwonym na załączonych rysunkach obiektu. Przewiduje się demontaż dachówki, uzupełnienie łat (25%), wymianę  obróbek blacharskich.

Po odsłonięciu konstrukcji dachu należy na krokwiach ułożyć ekran z folii

wodoszczelnej (paroprzepuszczalnej) - pokryciowej a następnie ułożyć kontrłaty i łaty o

wymiarach 5 x 6 cm. Na łatach należy ułożyć nową dachówkę ceramiczną – karpiówkę angobowaną, kolor czerwony, I klasa jakości.

Gąsiory w kolorze dachówki. W kalenicy i narożach dachu należy ułożyć taśmę wentylacyjną.

Ponadto należy zapewnić otwory wentylacyjne na okapie i w kalenicy, dzięki którym

powstanie trwała wentylacja dachu. Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości

20mm na okapie oraz rząd dachówek w pasie kalenicowym wykonać z dachówek

połaciowych wentylacyjnych.

Wymianie podlega również pokrycie na lukarnach zlokalizowanych w remontowanej części dachu. Lukarny należy również wyposażyć w nowe obróbki blacharskie, naprawić i  zaimpregnować elementy drewniane środkiem do impregnacji zewn. elementów drewnianych w kolorze brązowym.

Prace wykończeniowe (elementy drewniane i opierzenia)

Przewiduje się  wymianę wszystkich obróbek blacharskich remontowanych połaci dachu oraz kominów.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż 0,55 mm, wszystkie łączenia blachy nie klejone lecz wyłącznie lutowane.

Podczas prac remontowych dachu, należy wymienić również wszystkie dachowe

wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nowe wywietrzaki powinny zostać

wykonane z elementów systemowych pokrycia dachowego.

Wszystkie istniejące elementy stalowe dachu nie wymagające wymianie należy wyczyścić mechanicznie i pomalować: 1 x farba podkładowa + 1 x farba wierzchniego krycia chlorokauczukowa w kolorze czarnym.

Komunikacja dachowa i zabezpieczenie przed śniegiem

Na dachu budynku należy zmontować ławy i stopnie kominiarskie w celu umożliwienia

bezpiecznego dostępu do istniejących trzonów kominowych oraz płotki przeciwśniegowe zapobiegające destrukcji rynien oraz nie pozwalające na osuwanie się śniegu z połaci dachowej. Elementy systemowe nie gorsze niż firmy Pol-mar. Ławy kominiarskie i stopnie szerokości 25 cm, wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni. Płotki śniegowe szerokości 20 cm, wykonane z kątownika stalowego 2,0 x 2,0 mm oraz z płaskownika gr. 2,0 mm, stanowiącego szczeble płotka należy zamontować w odległości ok. 40 cm od krawędzi okapu. Wszystkie elementy malowane w kolorze dachówki.

Rynny i rury spustowe

Przewiduje się całkowitą wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury

spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,55 mm  zachowując dotychczasową ich formę.

Instalacja odgromowa

Należy odtworzyć zdemontowaną instalację odgromową i uzyskać pozytywny protokół jej skuteczności.