Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana pokrycia dachowego na części dachu budynku Żłobka Miejskiego w Świnoujściu.

Wymiana pokrycia w pasie nadrynnowym ma za zadanie wyprofilowanie spadków dla likwidacji zastoin wody deszczowej w tych miejscach z uwagi na nie wystarczające spadki połaci dachu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozbiórka pokrycia z papy do podłoża betonowego (około 95 m2),

- wymiana pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm około 10 m2),

- pokrycie rozebranych miejsc papą termozgrzewalną 2 krotnie,

- przygotowanie starego podłoża papowego pokrytego glonami do konserwacji izolacją SBS simplast – około 160 m2,

- pokrycie starej papy jw. Izolacją SBS simplast – około 160 m2,

- wywóz i utylizacja rozebranej papy (wymagany dokument z utylizacji),

- prace zabezpieczające – obiekt czynny.

Dostawa materiałów oraz  dostęp ludzi dach tylko od strony zewnętrznej.

Wszystkie materiały użyte w procesie remontu winny posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin budynku.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.