Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż nowego dźwigu towarowego małego w budynku Żłobka Miejskiego w Świnoujściu.

Dźwig towarowy mały o udźwigu 100 kg, ilość przystanków – 3, ilość dojść – 3, dźwig ze stali nierdzewnej, kabina wyposażona w rolety, drzwi przystankowe gilotynowe z parapetem na wys. 70 cm.

Roboty budowlane:

- usunięcie z szybu pozostałości po starym dźwigu,

- naprawa tynku w szybie (zbicie części (25%) tynku, położenie gładzi gipsowej gr. 3mm na całości szybu, malowanie szybu farbą emulsyjną 2 krotnie,

- powiększyć otwory na drzwi przystankowe do szerokości szybu – piwnica i parter,

- na piętrze wykonać otwór w ścianie szybu na szer. Szybu i na wys. 2,70m,

- doprowadzić zasilanie dźwigu 400V kablem 5x2,5mm2 Cu do maszynowni na ostatniej kondygnacji – zabezpieczenie zwłoczne 10A w rozdzielni głównej,

- prace wykończeniowe po zamontowaniu dźwigu: obudowa otworów przy drzwiach szybowych, uzupełnienie glazury przy drzwiach na I piętrze (ok. 5 m2) i terakoty na posadzkach przed drzwiami dźwigu.

Przygotowanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnej z obowiązującymi przepisami dla uzyskania zgody na eksploatację przez Urząd Dozoru Technicznego.

Gwarancja na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin istniejącego szybu windowego.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

| 1 | obiekt | Żłobek Miejski w Świnoujściu |
| --- | --- | --- |
| 2 | ilość dźwigów | 1 |
| 3 | typ | towarowy |
| 4 | napęd | elektryczny |
| 5 | udźwig | 100 kg |
| 6 | prędkość | typowa |
| 7 | ilość przystanków | 3 |
| 8 | ilość dojść | 3 |
| 9 | maszynownia | Górna |
| 10 | wymiary szybu | 96cm x 93cm |
| 11 | wysokość podnoszenia | 8,80m |
| 12 | nadszybie | 120 cm |
| 13 | podszybie | na równi z posadzką piwnicy |
| 14 | kabina przelotowa | - |
| 15 | kabina nieprzelotowa |  |
| 16 | drzwi kabinowe | - |
| 17 | drzwi szybowe | Drzwi gilotynowe Próg 700 mm |
| 19 | wyposażenie | - STAL NIERDZEWNA - KABINA WYSPOSAŻONA W ROLETY |