#### Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - „Przebudowa jezdni ul. Wielkopolskiej oraz chodnika ul. Czeskiej w  Świnoujściu”.

- Przebudowa jezdni ulicy Wielkopolskiej przewidziana jest na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do skrzyżowania z ulicą Mazurską (dł. ok. 332 mb). Zakres robót:

-	rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki betonowej gr. 8 cm z wywiezieniem na plac składowy przy ul. Karsiborskiej,

-	rozbiórka podsypki cementowo piaskowej gr. śr. 5 cm,

-	profilowanie wraz z uzupełnieniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej gr. 7 cm,

-	ułożenie warstwy wiążącej mineralno bitumicznej AC16W gr. 6 cm wraz ze skropieniem podbudowy,

-	regulacja urządzeń w jezdni (wpustów, studni, skrzynek zasuw),

-	ułożenie warstwy ścieralnej mastyksowo – grysowej SMA 11 gr. 4 cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej.

- Przebudowa chodnika ulicy Czeskiej przewidziana jest po stronie wschodniej na całej długości ulicy (dł. ok. 200  mb). Zakres robót:

-	rozbiórka istniejących nawierzchni chodnika (z płyt betonowych 50x50x7 cm) i zjazdów (z płyt żelbetowych, brukowej kostki betonowej),

-	rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych,

-	wywóz i utylizacja gruzu oraz transport materiałów nadających się do ponownego wbudowania na plac składowy przy ul. Karsiborskiej,

-	korytowanie pod nawierzchnie i wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża oraz wywóz nadmiaru ziemi,

-	ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie z betonu B20,

-	ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo – piaskowej,

-	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię chodnika gr. 10 cm,

-	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie zjazdów gr. 15 cm,

-	regulacja urządzeń w nawierzchni (wpustów, studni, skrzynek zasuw),

-	ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu „Starobruk” kolor szary gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej,

-	ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej typu „Behaton” kolor czerwony gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej,

-	rozścieleni ziemi urodzajnej i wysianie trawy w miejscach zniszczonych w trakcie robót.

- Roboty będące w zakresie niniejszego zamówienia należy wykonać stosując specyfikacje techniczne wydane przez GDDP, tj.:

-	D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne

-	D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzaków, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów),

-	D-01.02.01a - Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,

-	D-02.00.00 - Roboty ziemne

-	D-04.04.04 - Podbudowa z tłucznia kamiennego

-	D-03.02.01a - Regulacja pionowa studzienek,

-	D-04.03.01 - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

-	D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego

-	D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,

-	D-05.03.13a - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA,

-	D-06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy,

-	D-08.01.01 - Krawężniki (betonowe i kamienne),

-	D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

-	D-08.02.01a - Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych