#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.42.2014 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Hołdu Pruskiego, Kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino w Świnoujściu.

Roboty wykonać wg dokumentacji projektowej zawartej w załączniku nr 3 do umowy, lecz z n/w uwagami:

- nawierzchnię ulicy Hołdu Pruskiego w całości wykonać z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki, w przypadku gdyby zabrakło materiału nadającego się do ponownego wbudowania pochodzącego z rozbiórki ul. Hołdu Pruskiego i Kard. S. Wyszyńskiego należy uwzględnić dowóz materiału kamiennego z placu depozytowego Zamawiającego pochodzący rozbiórki innych ulic,

- nawierzchnię jezdni w Hołdu Pruskiego wykonać w jednym poziomie z chodnikami tak aby uzyskać ulicę w formie deptaka,

- wykonać aktualizację stałej organizacji ruchu uwzględniając zamknięcie ulicy Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Piłsudskiego, z dopuszczeniem dojazdu do posesji i służb miejskich,

# chodnik w ul. Hołdu Pruskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kard. S. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Monte Cassino), po stronie północnej, został już przebudowany wraz z oświetleniem i 2 przykanalikami i wpustami ulicznymi do kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu z ul. Monte Cassino i Hołdu Pruskiego, w związku z powyższym zakres rzeczowo-finansowy uwzględnia pomniejszenie zakresu o wykonane  już w/w roboty,

# oświetlenie uliczne wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z aneksem do projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego, w zakresie opisanym w pkt d) zakres rzeczowo-finansowy uwzględnia zmianę 3 opraw na oprawy ze źródłem światła LED,

# monitoring wykonać w zakresie węzłów monitorujących nr 2/II i 3/II zlokalizowanych w ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Monte Cassino-Hołdu Pruskiego wraz z ich uruchomieniem oraz konfiguracją całego systemu monitoringu powiększonego o te węzły monitorujące w terenie oraz w Centrum Dyspozytorskim (oprogramowanie, rozbudowę i rekonfigurację rejestratora cyfrowego oraz macierzy do obsługi 4 nowych kamer w Centrum Dyspozytorskim zrealizowano podczas budowy węzła monitorującego nr 1/II). W związku z tym, że określone w projekcie kamery nie są już produkowane Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kamer nowszej generacji pod warunkiem, że będą one spełniały wymagania określone w dokumentacji oraz będą współpracowały z istniejącym oprogramowaniem systemu monitoringu,

# uwzględnić spoinowanie wszystkich nawierzchni z kostki kamiennej żywicą epoksydową dostosowaną do przyjętego obciążenia ruchem KR2. Podstawowymi cechami dwuskładnikowej żywicy epoksydowej do spoinowania nawierzchni z bruku kamiennego, kostki kamiennej o średnim i dużym natężeniu ruchu są: Masa własna – min. 1,71 kg/dm3; Odporność na złamanie – min. 13,6 n/mm2; Odporność na nacisk – min. 45 N/mm2; Statyczny wskaźnik elastyczności  - min. 9.800 N/mm2; Minimalna szerokość i długość fugi zgodnie z wytycznymi producentów,

# przewidziane we wcześniejszej decyzji ZWKZ w Szczecinie znak ZN.5146.15.2011.ML z dnia 04.02.2011 r. oraz w projekcie budowlano-wykonawczym 42 drzewa do usunięcia poprzez przesadzenie usunąć zgodnie z decyzją nr 1047/2014 znak ZN.5146.173.2014.ML z dnia 31 lipca 2014 r. i nasadzić zgodnie z decyzją nr 1390/2014 z dnia 29 września 2014 r. znak ZN.5142.20.2011.W,

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

# Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach nadzoru autorskiego.