Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa instalacji c.o. w kotłowni oraz szybie dźwigowym budynku Żłobka Miejskiego w Świnoujściu.

1. Wykonanie i wymiana rozdzielaczy (zasilanie i powrót) centralnego ogrzewania z rur czarnych DN 65 wraz z armaturą kontrolno – pomiarową.

Rozdzielacz (DN 65) na zasilaniu instalacji grzewczej c.o. winien być wyposażony w:

- króciec (1 szt.) na dopływie DN 40 do rozdzielacza wyposażony w odcinający zawór kulowy,

- króćce (4 szt.) na odpływie do instalacji DN 28 wyposażone w odcinające zawory kulowe,

- króciec (1 szt.A) spustowyDN 15 wyposażony w odcinający zawór kulowy,

- armaturę kontrolno – pomiarową (kpl)

Rozdzielacz (DN 65) na powrocie instalacji grzewczej c.o. winien być wyposażony w:

- króciec (1 szt.) na odpływie DN 40 z rozdzielacza wyposażony w odcinający zawór kulowy,

- króćce (4szt.) na odpływie z instalacji DN 28 wyposażone w zawory równoważące z jednoczesną funkcją odcinającą,

- króciec (1 szt.) spustowy DN 15 wyposażony w odcinający zawór kulowy,

- armaturę kontrolno – pomiarową (kpl).

2. Przebudowa instalacji c.o. biegnącej w pionie szybu windowego:

- schowanie w bruzdach ścian szybu windowego towarowego istniejących rur miedzianych lutowanych DN 28 instalacji c.o. izolowanych otuliną Thermaflex 6 mm z uzupełnieniem izolacji i  zaprawieniem bruzd tynkiem wapiennym. Długość rurociągów 28 m . Przełożenie 2 szt. zaworów przelotowych DN 25 na ww. instalacji c.o. Dokonanie próby szczelności  instalacji.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin istniejącego szybu windowego i kotłowni.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.