Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana drzwi wewnętrznych:

Grupa „0” I piętro:

- drzwi drewniane 1 szt. z ościeżnicą drewnianą, 3 zawiasy drzwiowe, skrzydło z dużą szybą – koniecznie szyba bezpieczna lub poliwęglan bezbarwny, z uwagi na ciężar skrzydła zalecany poliwęglan. Drzwi istniejące „70” należy zastąpić „80” z poszerzeniem otworu i nadproża drzwiowego. Opaski drzwiowe przy ościeżnicy, kolor okleiny  – np. olcha jasna lub inny do uzgodnienia z zamawiającym. Obróbki tynkarskie, wykończeniowe (próg drzwiowy) z pomalowaniem uszkodzonej ściany wokół drzwi w kolorze dobranym do istniejącego,

- drzwi 1 szt.  j.w.  „80” bez poszerzania otworu drzwiowego,

- drzwi 1 szt. na klatkę schodową j.w. „80” z zamkiem z wkładką patentową, pełne.

- drzwi 1 szt. na parterze z szatni do grupy „0”: „80” z dużą szybą j.w.

- drzwi 1 szt. na piętrze przy sali gimnastycznej: „80” z dużą szybą j.w.

- drzwi 1 kpl. w grupie „0” pomiędzy salami: dwu skrzydłowe,z uwagi na ciężar- aluminiowe

Drzwi z profili aluminiowych, symetrycznie dzielone, o wymiarach w świetle - po otwarciu skrzydła - 80 cm. Jedno skrzydło blokowane górą i dołem. Drzwi przeszklone w górnej połowie szkłem bezpiecznym, dolna część wypełniona pcv z izolacją akustyczną, drzwi w kolorze białym. W tym samym kolorze należy wykonać zabudowę wypełniającą przestrzeń po obu stronach drzwi, zabudowa z wypełnieniem pcv  takim jak dolny pas drzwi.

wg załączonego rysunku, wykończenie , obróbki j.w.,

- drzwi 1 szt. zewnętrzne z pcv uszkodzone do wymiany wraz z ościeżnicą: drzwi z naświetlem , wymiary całości 2,63m x 1,18m. Drzwi pcv pełne z dwoma zamkami, klamka, ocieplone, samozamykacz, odbój drzwiowy. Naświetle nie otwierane. Kolor profili biały. Obróbki tynkarskie, wykończeniowe j.w.,

- drzwi wewn. z naświetlami bocznymi 1 kpl. w pokoju dyrektora wg załączonego rysunku,

obróbki, wykończenie j.w.

Zamówienie obejmuje również demontaż wymienianej stolarki, wywiezienie materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów, prace zabezpieczające z uwagi na prace w obiekcie czynnym w tym: foliowanie podłóg, mebli w pomieszczeniu gdzie prowadzone są roboty montażowe, sprzątanie na bieżąco w czasie robót, sprzątanie końcowe.

Wszystkie materiały użyte w procesie remontu winny posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin obiektu.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.