Opis przedmiotu zamówienia:

Remont Sali 007 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu.

Wymiana 1 szt. drzwi wewnętrznych drewnianych wejściowych do klasy wraz z ościeżnicą – wymagane jest (dla zachowania tej samej formy drzwi wewnętrznych w budynku szkolnym ) aby drzwi były wykonane w taki sam sposób jak wcześniej wymieniane drzwi wewnętrzne do klas (wykonywał je zakład stolarski przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu).

Remont podłogi: rozbiórka istniejącej nawierzchni z płytek pcv, rozbiórka listew przypodłogowych, rozbiórka istniejącego podłoża pod płytki, wypoziomowanie, wyrównanie i  położenie płyt OSB gr. około 2cm – dwie warstwy mijankowo, płyty łączone na zakład, szpachlowanie i szlifowanie na łączeniach, położenie wykładziny podłogowej pcv dobrej jakości, trudno ścieralnej z wykończeniem listwami przypodłogowymi systemowymi.

Malowanie ścian i sufitów farbą akrylową np. dulux z przygotowaniem pow. Do malowania – gładzie szpachlowe gr. 3 mm. Wymiana 6 szt. Opraw oświetleniowych sufitowych na świetlówkowe z odbłyśnikami rastrowymi lustrzanymi, wymiana 2 szt. wyłączników świecznikowych. Malowanie stolarki okiennej drewnianej i  parapetu wewn. drewnianego emalia ftalową, malowanie grzejnika żeliwnego. Ściana pod oknem wymaga odgrzybienia i wymiany tynku na tynk renowacyjny - oddychający (około 3 m2).

Montaż na jednej podłużnej ścianie odbojów ściennych z pcv.

Kolory ścian i wykładziny do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wymiary sali: 5,29m (okienna) x 6,66m, wys. H=3,68.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin  sali 007.  W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczenia oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.