Załącznik nr 1

do umowy WEZ/           /2014 z dnia ........................2014

WYKAZ   PRAC

„ Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń fontann na terenie miasta Świnoujście w

latach 2015-2017 ”

Fontanny :

1.  Wielorzędowa, posadowiona  na  promenadzie  nadmorskiej  przy  ul. Uzdrowiskowej na

wysokości  skrzyżowania  z ul. Trentowskiego,

2.  Okrągła z  kamienia, posadowiona  na promenadzie nadmorskiej przy ul. Uzdrowiskowej

na wysokości skrzyżowania z ul. Cieszkowskiego,

3.  Trzy fontanny  posadowione   w Parku Zdrojowym w tym: dwie na  Placu  Chrobrego

oraz źródełko na Placu Centralnym,

4.   Fontanna „ śruba” posadowiona przy ul. Piłsudskiego,

5.  Dwie fontanny  pływające   montowane sezonowo  przy  nabrzeżu  nr 2 ( obok pomostu) u

zbiegu ulic Wybrzeże Władysława IV i Placu Wolności w Świnoujściu oraz w zbiorniku wodnym Zabytkowego Parku Zdrojowego przy ul. Jachtowej.

6.  Fontanna  oraz ciek wodny głębokości  15cm długości około 60m

zlokalizowane na Placu Wolności  w Świnoujściu .

Bieżąca eksploatacja i konserwacja  ww. fontann w okresie letnim tj. od 15 kwietnia do 31  października,  obejmuje w szczególności:

Ad.pkt 1,2 i 3

-  okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż  raz w tygodniu,

-  dozowanie środków   dezynfekujących – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji

atrakcji wodnej – raz w tygodniu,

-  kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca ( pompa, dysze, diody),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w

komorze pomp,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu,

-  czyszczenie prefiltrów  pomp – raz w tygodniu,

-  czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków z zanieczyszczeń –  wg potrzeb, nie

rzadziej - niż raz w tygodniu,

-  spuszczanie wody z niecek fontann,

-  spuszczanie wody z instalacji fontann,

-  czyszczenie niecki fontanny wielorzędowej przed jej uruchomieniem,

-  czyszczenie niecki fontanny okrągłej z kamienia nie mniej niż 1 raz w tygodniu,

-  demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy – dotyczy pkt.3,

-  prowadzenie dziennika eksploatacji.

Uwaga!

Prace wykonywane w komorach pompowni winny być wykonywane  przy asekuracji drugiej osoby znajdującej się na zewnątrz.

Ad.pkt 4

-  okresowe czyszczenie filtrów – 2 razy w miesiącu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu ( zapis w dzienniku),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących zlokalizowanych  w

skrzynkach  rozdzielczych,

-  czyszczenie niecek fontann nie mniej niż raz w tygodniu,

-  spuszczenie wody z niecek fontann,

-  spuszczenie wody z instalacji fontann wraz z demontażem i zabezpieczeniem pomp  na

okres zimowy,

Ad.pkt 5

-   montaż fontann w miejsce wskazane przez Zamawiającego ( przywóz fontann z miejsca

składowania na terenie m. Świnoujście ),

-  okresowe czyszczenie filtrów – raz w miesiącu,

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących zlokalizowanych w

skrzynkach rozdzielczych,

-  kontrola stanu zużycia  energii  elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w tygodniu

( zapis w dzienniku),

-  demontaż fontann,

-  przygotowanie urządzeń fontann do okresu zimowego,

-  czyszczenie całego urządzenia ultradźwiękami wraz z wywozem i złożeniem w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego,

Ad.pkt 6

-  okresowe płukanie filtrów piaskowych – nie rzadziej niż  raz w tygodniu,

-  dozowanie środków   dezynfekujących i glonobójczych– raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poziomu pH wody – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie stężenia chloru – raz w tygodniu,

-  sprawdzanie poprawności działania systemu uzdatniania wody i instalacji

atrakcji wodnej – raz w tygodniu,

-  kontrola szczelności rurociągów i połączeń urządzeń – raz w tygodniu,

-  kontrola prawidłowości pracy urządzeń fontann – bieżąca ( pompa, dysze, diody),

-  bieżąca kontrola i eksploatacja urządzeń zasilających i sterujących, zlokalizowanych w

komorze pomp,

-  kontrola stanu zużycia wody i energii elektrycznej oraz prawidłowości pomiaru – raz w

tygodniu ( zapis w dzienniku),

-  czyszczenie prefiltrów  pomp – raz w tygodniu,

-  czyszczenie pomp ścieków oraz zbiorników ścieków z zanieczyszczeń –  wg potrzeb, nie

rzadziej - niż raz w tygodniu,

-  spuszczanie wody z niecek fontann,

-  spuszczanie wody z instalacji fontann,

-  czyszczenie niecki fontanny  „ wodotryski”  przed jej uruchomieniem,

-  demontaż dysz z zabezpieczeniem na okres zimowy,

Uwaga ! dozowanie środków dezynfekujących  i glonobójczych w powyższej fontannie i cieku wodnym wymaga takich  ilości jak w basenach użyteczności publicznej tj:

-   chlor          280 kg /miesiąc

-   pH               140 kg /miesiąc

-   algen (środek przeciw glonowy )  105 kg /miesiąc

Zimowe utrzymanie fontann w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia każdego roku trwania umowy obejmuje sprzątanie fontann z zalegających na dnie zanieczyszczeń- na bieżąco. W terminie tym woda z fontann zostaje spuszczona a fontanny wyłączone zostają z eksploatacji.

Czynności związane z eksploatacją i konserwacją fontann należy wykonywać zgodnie z instrukcjami eksploatacji fontann wraz z urządzeniami i instalacjami zasilającymi w energię elektryczną wraz z urządzeniami zabezpieczającymi.

Zamawiający przekaże  w/w instrukcje Wykonawcy.

Do Wykonawcy należą  drobne remonty  polegające na wymianie  uszczelek, bezpieczników, żarówek, zapłonów elektronicznych itp ( materiał Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA