Opis przedmiotu zamówienia:

- Rozbiórka muru z cegły pełnej ceramicznej oraz klinkierowej stanowiącego ogrodzenie części terenu działki nr 389. Rozbiórka obejmuje mur grubości 12 cm wykonany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Wymiary do rozbiórki:  na wysokości około 108 cm (od góry ogrodzenia) x 5 przęseł ogrodzeniowych dł. 3,80 m każde, razem 19m x 1,08 m = 20,52 m2.

- Rozbiórka muru grubości 1 cegły na zaprawie cementowo wapiennej o wymiarach 0,45m x 3,80 m  x 5 = 8,55 m2.

- Rozbiórka filarów  ceglanych murowanych  pomiędzy przęsłami z cegieł : 4 filary o wym. 0,38xm0,38m x wys.1,53 m =0,88 m3,

- Rozebranie siatki ogrodzeniowej stalowej o dł. około 12m i wys. 1,80m (od muru do  furtki ogrodzeniowej) wraz z usunięciem rosnącego na niej bluszczu,

Niwelacja i uporządkowanie terenu na szerokości około 5m od muru ogrodzeniowego i długości około 20 mb wraz z wywiezieniem odpadów komunalnych i gruzu (około 3 m3),

Naprawa istniejącej ściany ogrodzenia poprzez zamurowanie ubytków z materiałów porozbiórkowych (około 5 m2).

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. ogrodzenia oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.