#### Zakres rzeczowy zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.3.2015 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego obejmującego wykonanie płyty boiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem płyty oraz ogrodzeniem całego terenu w ramach zadania pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu”.

- W oparciu o dokumentację projektową wyszczególnioną w załączniku 2.3 do SIWZ należy wykonać następujący zakres robót:

1)    Prace demontażowe

- demontaż istniejącego ogrodzenia z paneli stalowych ok. 400 m²,                                   - demontaż dwóch kontenerów,                                                                                                              - demontaż nawierzchni asfaltowej na ok. 1230 m²,                                                                - demontaż dwóch bramek i piłkochwytów,

2)  Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej

- wykonanie płyty boiska, nawierzchnia z trawy syntetycznej                                                                      (tuftowanej),   bezzasypowej, kolor-dwa odcienie zieleni, linie białe – pow. 8194 m²   -  nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 x 100 z nakładką     poliuretanową                                                                                                                           -bramki do piłki nożnej szt 2,                                                                                                   -piłkochwyty – dwa komplety wysokośći 6,0 m, długości 32 m,

3)  Ogrodzenie terenu - wykonać  w całości, zgodnie z PT

-panele szer. 250 cm wykonane z prętow stalowych zgrzewanych,                      ocynkowanych powlekanych                                                                                                             -  od strony linii kolejowej- wzdłuż zachodniej granicy – wysokość                                                                                                                                  -  pozostałe ogrodzenie – wysokość 1,5 m                                                                             - bramy i furtki systemowe,                                                                                               - od strony południowej wykonać mur oporowy wys ok. 120 cm (umocnienie                      skarpy koszami wypełnionymi kamieniami 100-200 mm – gabiony z nachylonym  czołem).

4)  Odwodnienie płyty boiska.

- wykonanie drenażu grawitacyjnego i tłocznego płyty wraz z przepompownią i                rurociągiem tłocznym                                                                                                           -wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odprowadzenia wód drenażowych,                                                                                                                          -  umocnienie rowu melioracyjnego na odcinku 10 m.

5)  Oświetlenie płyty boiska.

- wykonanie oświetlenia płyty boiska wraz z jego zasilaniem i sterowaniem (cztery     maszty z wyposażeniem).

6)  Niwelacja terenu (zieleń).

-  cały teren objęty opracowaniem (Projekt zagospodarowania terenu) należy uporządkować, ziemię urodzajną uzyskaną podczas robót ziemnych  wykorzystać do niwelacji terenu. Wokół boiska  utworzyć pas bezpieczeństwa szer. min. 5,0 m trawnikiem  z rolki, pozostały teren obsiać trawą.

Uwaga: Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte, teren wykarczowany.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

- Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Pozostały zakres robót – zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ).