Świnoujście, dnia 2015-03-24

WIM.271.1.3.2015.KJ

Znak pisma………………

1.	Wykonawcy - uczestnicy postępowania WIM.271.1.3.2015

2.	Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ.WIM.271.1. 3.2015

Dotyczy postępowania nr WIM.271.1.3.2015 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Wykonanie płyty boiska wraz z odwodnieniem, oświetleniem płyty oraz ogrodzeniem całego terenu w ramach zadania pn.: „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów w Świnoujściu.”

ZMIANA NR 4

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), uprawnień, niniejszym zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne w następujący sposób:

I.	W SIWZ  zmianie ulega treść zapisu w ust. 6. który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

II.	W załączniku nr 2.0.0 do SIWZ „Projekt umowy” zmianie ulega treść zapisu w § 10 który  otrzymuje brzmienie:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części – 0,2% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach zakończenia określonych w § 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego  – 0,02% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminie przekazania określonym  w § 8 ust. 2 lit. c) niniejszej umowy,

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia po terminach określonych w protokołach odbioru końcowego ,

- za zwłokę w usuwaniu wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji -  0,10% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do wyznaczonych terminów.

III.	Mając na uwadze pytania Wykonawców z dnia 19.02. i 06.03.2015r. Zamawiający publikuje dokumentację geotechniczną będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej zmiany.

IV. 	Zmianie ulegają parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej na równorzędne lub wyższe od określonych poniżej:

- 	wysokość włókna – min.30 mm,

- 	DTEX – min.16 000,

- 	grubość włókien :  min. 110  mikronów  dla każdego rodzaju włókna,

-	ilość pęczków  - min.   19 000/m2,

-	ilość włókien –   min. 560 000/m2,

- 	waga całkowita nawierzchni  - min. 3800g/m2,

Zamienne parametry określone są również  w opisie zamiennym do punktu 3.8 podpunkt 1opisu technicznego do PB –Zagospodarowanie terenu załącznik nr 2  oraz w STWiOR załącznik nr 3 do niniejszej zmiany. Skreśla się treść dotychczasową tych załączników i wprowadza nową.

V. 	Zmianie ulega weryfikacja jakości parametrów oferowanych nawierzchni syntetycznych.

Zamawiający będzie wymagał do oferty przetargowej  próbki nawierzchni syntetycznej o min. wymiarach 25x15 cm wraz z następującymi dokumentami:

- kartą techniczną nawierzchni i shock-padu, potwierdzoną  przez producenta,

- raportem z badań oferowanego systemu nawierzchni (trawy  syntetycznej i warstwy elastycznej przeprowadzonego przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych,

- certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą PN-EN 15330-1: 2014-02, lub aprobatą techniczną, lub rekomendacją techniczneą ITB, lub równoważnym dokumentem,

- aktualnym atestem higienicznym PZH lub dokumentem równoważnym.

Nowa treść zapisu zamieszczona jest w  SIWZ.

VI.	Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort przyszłych użytkowników boiska Zamawiający wprowadza zmianę dodając warstwę elastyczną tzw. shock pad pod nawierzchnię z trawy syntetycznej, bezzasypowej o minimalnych parametrach:

Tłumienie uderzeń  -  40%

Redukcja siły -  40 %,

Wytrzymałość na rozciąganie  - > 0,20 MPa

Grubość warstwy elastycznej dostosowana do oferowanego systemu nawierzchni ( trawa syntetyczna + warstwa elastyczna), potwierdzona w badaniu przeprowadzonym  przez niezależne laboratorium uprawnione do badań nawierzchni sportowych.

Zamieszczono zapis w  STWiOR który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej zmiany a także wprowadza się rysunek PW- 4z - Przekrój przez teren, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej zmiany.

VII.	Zamawiający publikuje  rysunek zamienny PW – 4z będący załącznikiem nr 4 niniejszej zmiany, który określa szczegółowo sposób obramowania nawierzchni z trawy syntetycznej obrzeżami  betonowymi min. 6x30x100 wyposażonymi  w specjalistyczną nakładkę elastyczną, poliuretanową osadzonymi na fundamencie z oporem wykonanym z betonu C16/20.

- Zamawiający publikuje  zamienny rysunek nr PW – 5z  (załącznik nr 5 do niniejszej zmiany) uzupełniony o zbrojenie fundamentu pod „gabiony”. Ponadto w STWiOR – załącznik nr 3  zamieszcza się opis dotyczący wymagań dla „gabionów” o treści:

Gabiony o przekroju trapezowym, czoło nachylone, tył pionowy, góra szer.50 cm, dół szer.60 cm , wys.120 cm, dł.200 cm, min. dwukomorowe ( lub wg. zaleceń producenta).

Wykonane z siatek  zgrzewanych  z drutu o średnicy min.4,5 mm o oczkach kwadratowych  o wymiarach  min. 75 x 75 mm lub 100 x 100 mm,

- Do łączenia elementów gabionów  stosować spirale średnicy 10÷25 mm do łączenia siatek z drutu stalowego, średnicy 2÷4 mm,

- ściany poszczególnych gabionów łączyć szpilką układaną w zsunięte przenikające się spirale dwóch ścian

- haki (ściągi) stężające umieścić na 1/3 i 2/3 wysokości ściany, średnicy co najmniej jak drut w siatce, o długości dostosowanej do wymiarów kosza.

- krawędzie ścian, dna i boków oraz wieka powinny być wzmocnione drutem podłużnym o średnicy większej niż drut siatki.

- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną ZINCALU min.240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 z 0,45 mm powłoką z PVC,

Do wypełnienia gabionów należy użyć kamieni  ze skał twardych, nie zwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z nią w reakcję. o dużym ciężarze właściwym, o średnicy ok.100 – 150 mm Minimalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Jako rozmiar optymalny pojedynczego kamienia przyjmuje się wymiar od 1.5-2.0 wymiaru oczka siatki. Kamienie należy układać ręcznie.

Rysunek znajduje się w załączonym projekcie  budowlano-wykonawczym ( rys.nr 5 – mur oporowy).

- Mając na uwadze odpowiedź z dnia 23.03.2015 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.02.2015 r. Zamawiający publikuje  rysunek PW- 09z (załącznik nr 6 do niniejszej zmiany) uzupełniony o schemat całego ogrodzenia. Ponadto  w STWiOR (załącznik nr 3) Zamawiający wprowadza następujący zapis:

Ogrodzenie z paneli i słupków systemowych.

Panele wykonane  z prętów stalowych zgrzewanych o średnicy pręta poziomego (podwójnego) 8 mm i średnicy pręta pionowego 6 mm, oczka 50 x 200 mm.

Pręty ocynkowane + powłoka poliestrowa, kolor zielony RAL 6005.

Na słupkach stalowych ocynkowanych pokrytych powłoką poliestrową , zakotwionych w fundamencie betonowym C20/25 (B25) – wg. zaleceń producenta systemu ogrodzenia.

-  	od strony linii kolejowej  - wzdłuż zachodniej granicy – wysokość – 4,0 m,

-  	pozostałe ogrodzenie – wysokości 1,5 m.

Bramy – szer.4,5 m i 3,0m ,furtka – szer. 1,2 m – systemowe, wyposażone w rigiel i zamek.

Część ogrodzenia – od strony parkingu  - o dł. ok. 60 m, wzdłuż ul. Sosnowej  - dł.ok. 86 m oraz odcinek   łączący ogrodzenie nad gabionami  z istniejącym ogrodzeniem  - dł.ok.10 m, należy wykonać na cokole betonowym prefabrykowanym systemowym o szer. min. 5,5 cm i wys. 20 cm , z betonu B15 zbrojonego drutem Ø 6 mm,

Pozostała część ogrodzenie  bez cokołu.

Fragment ogrodzenia  pomiędzy  murem z gabionów  a istniejącym ogrodzeniem należy wykonać stosując panele i słupki  systemowe o zmiennej wysokości ( schodkowo) :  od ok.2,1 m od strony ogrodzenia nad gabionami  do ok.1,5 m  przy ogrodzeniu istniejącym.

- Celem zwiększenia komfortu użytkowania boiska Zamawiający wprowadza do przedmiotu zamówienia system  zraszania płyty boiska publikując w niniejszej zmianie opis oraz następujące  rysunki:

- PW 1 – Zagospodarowanie terenu – zraszanie boiska - załącznik nr 7

- PW 2 – Profile wody                                                    - załącznik nr 8

- PW 3 – Schemat systemu nawadniania                        - załącznik nr 9

- PW -  Inst..zraszania sanit.+ elektr. - opis                   - załącznik nr 10

- PW - Schemat armatury i regulacji                             - załącznik nr 11

- PW - Schemat elementów zraszania                           - załącznik nr 12

- PW -  Studnia wodomierzowa                                     - załącznik nr 13

- PW - Zbiornik wody                                                    - załącznik nr 14

- PW –E1 – Sterowanie zraszaniem                               - załącznik nr 15

- PW –E2  - Schemat zasilania elektrozaworów            - załącznik nr 16

.