Zakres rzeczowy i warunki dostawy budek lęgowych dla ptaków.

Dostawa nowych, gotowych do zawieszenia, drewnianych budek lęgowych dla ptaków wg następującej specyfikacji:

TYP A: szt. 35

wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm

głębokość od wlotu do dna: 21 cm

średnica otworu wlotowego: 33 mm

TYP A z blachą wokół otworu wlotowego: szt.5

TYP A1: 17 szt.

wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm

głębokość od wlotu do dna: 21 cm

średnica otworu wlotowego: 28 mm

TYP A1 z blachą wokół otworu wlotowego: 5

TYP B: 19 szt.

wymiar wewnętrzny dna: 14cm x 14 cm

głębokość od wlotu do dna: 26 cm

średnica otworu wlotowego: 47 mm

TYP D: szt. 5

wymiar wewnętrzny dna: 17cm x 17 cm

głębokość od wlotu do dna: 27 cm

średnica otworu wlotowego: 85 mm

Budki lęgowe specjalne:

TYP:  	   budka lęgowa dla kowalika: szt. 3

wymiar wewnętrzny dna: 20cm x 20 cm

głębokość od wlotu do dna: 21 cm

średnica otworu wlotowego: 33 mm

TYP:      budka lęgowa dla pełzacza ogrodowego: szt.2

Grubość ścian z desek 2 cm, ścianka przednia podwójna (typ Sokołowskiego), wszystkie budki otwierane do czyszczenia – przednia ścianka (nie zalecane zamykanie na wkręty, wskazany haczyk), dach spadzisty od strony tylnej ściany w kierunku otworu wlotowego. Tylna listwa do mocowania budki do drzewa szer. nie mniejszej niż 4,50 cm, gr. 2 cm,  – mocowanie góra i dół budki za pomocą gwoździ (w tym celu nawiercone po 2 otwory fi 5 mm   góra i dół  listwy mocującej), wewnątrz budki na ścianach bocznych i tylnej nabite listewki np. 1cmx1cm dla umożliwienia wyjścia piskląt do otworu wylotowego.

Budka impregnowana drewnochronem od zewnątrz, daszek zaipregnowany lakierobejcą podwójnie lub papa termozgrzewalna.

Budki dla nietoperzy: (nie impregnowane)

TYP STRATMANN – 3szt.

TYP ISSEL – 3 szt.

TYP ANGIELSKI – 3 szt.

Wykonane i dostarczone budki lęgowe powinny być gotowe do zawieszenia. Przeznaczone są do umieszczenia na drzewach  w Parku Uzdrowiskowym w Świnoujściu. Usługa powieszenia budek nie jest objęta tym zapytaniem ofertowym.

Cena oferty powinna uwzględniać również koszty dostawy zamówionych budek loko Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5.

Cena powinna również obejmować koszty wysyłki pocztą kurierską 1 szt. budki lęgowej np. typu A, którą zobowiązany jest dostarczyć wybrany w drodze zapytania ofertowego dostawca przed kompletną dostawą  100 szt.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Inżyniera Miasta – tel. 091 321 57 17.