#### Szczegółowy zakres prac projektowych

# Określenie zamierzenia inwestycyjnego

Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić wszelkie niezbędne prace remontowo –budowlane obejmujące istniejący dach budynku (bez sali gimnastycznej), remont dachu obejmuje zmianę istniejącego pokrycia dachowego wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej oraz gontu bitumicznego na nowe pokrycie z dachówki karpiówki zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Zakres opracowania.

Parametry techniczne budynku szkoły:

- pow. zabudowy budynku  – 1001,30 m2,

- kubatura poddasza – 3946,85 m3,

- ilość kondygnacji – 3 + poddasze i piwnice,

- ilość klatek schodowych – 3,

- wysokość budynku – 19,37 m

- więźba dachowa drewniana o konstrukcji wieszarowej o trzech wieszakach, nad klatką schodową centralną o konstrukcji płatwiowej, dach głównie dwuspadowy, korpus środkowy przykryty niesymetrycznym dachem wielospadowym, pokrycie dachowe – blacha stalowa ocynkowana na deskach, w części wysokiej nad wejściem głównym gont bitumiczny na papie podkładowej i deskach, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej oraz stalowej ocynkowanej.

##### Dokumentacja powinna obejmować przygotowanie do kompleksowego remontu dachu (więźba dachowa, zmiana pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej oraz gontu bitumicznego  na dachówkę, kominy, wywietrzaki dachowe, obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny, płotki śniegowe, przy każdym kominie wyłaz dachowy oraz dojście do komina(np. ławy kominiarskie), instalacja odgromowa oraz inne).

##### Opracowanie dokumentacji projektowej powinno obejmować:

##### Projekt budowlano-wykonawczy (5 egz.)  branża architektura, konstrukcja w tym: ekspertyza stanu istniejącego więźby dachowej,  architektoniczna inwentaryzacja więźby dachowej, graficznie i opisowo wskazane szczegółowo miejsca i sposób naprawy lub wymiany elementów konstrukcji więźby dachowej, wskazane miejsca i sposób naprawy podłogi drewnianej poddasza, zwymiarowane kominy i sposób ich naprawy, j.w.- wywietrzaki dachowe, szczegółowy opis technologii wymiany istniejącego pokrycia na dachówkowe, impregnacja więźby dachowej (p. ogniowa i mykologiczna) kosztorys inwestorki metodą szczegółową (2 egz.), przedmiar robót (2 egz.).

##### Branża elektryczna (5 egz.) w tym: projekt budowlano –wykonawczy instalacji odgromowej, inwentaryzacja, przegląd i uzupełnienie istniejącej instalacji oświetleniowej poddasza, kosztorys szczegółowy inwestorski (2 egz.), przedmiar robót (2 egz.).

##### Specyfikacja techniczna wykonania  i  odbioru  robót: dla wszystkich branż projektowych

##### - 3 egz.

Opracowane prace projektowe winny być kompletne pod względem formalno - prawnym dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.