Opis przedmiotu zamówienia:

Remont cząstkowy dachu budynku dydaktycznego ZSO w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- rozbiórka pokrycia  dachowego w miejscach zamontowanych lejów wpustowych (10 m2),

- likwidacja masztu antenowego z pocięciem i wywiezieniem materiałów rozbiórkowych oraz

naprawą miejsca kotwienia w dachu,

- demontaż lejów wpustowych oczyszczenie, udrożnienie , ponowny montaż, obróbki papą

termozgrzewalną (7 szt.),

- naprawa pokrycia dachowego – wstawienie łat o pow. około 1 m2 przy kominach  (

około100  msc),

-  naprawa pow. dachu – łaty do 1 m2  (około 120 msc),

- sylikonowanie łączeń obróbek blacharskich i bruzd przy kominach (80 mb),

- wymiana kaptura blaszanego od wentylatora dachowego (szt.1)

- wywiezienie papy , utylizacja papy (około 300 kg),

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachu przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin w/w.obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.