#### OPIS    PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Termomodernizacja obiektów: GP Nr 2, ZSP Nr 4, SP Nr 6” w Świnoujściu.

W celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii cieplnej w oparciu o  wyszczególnione w załączniku nr 2 audyty energetyczne, należy opracować dokumentację projektową obejmującą następujący zakres robót:

I. Gimnazjum Publiczne nr 2, ul. Kościuszki 11, 72-600 Świnoujście

Modernizacja instalacji C.O. w zakresie montażu grzejnikowych zaworów termostatycznych, utrzymujących stałą różnicę ciśnień, czyszczenie chemiczne instalacji C.O., miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej, hermetyzacji i regulacji hydraulicznej.

II. Zespół Szkół Publicznych nr 4, ul. Szkolna 1, 72-600 Świnoujście

Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania na nową  z dostosowaniem mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji (patrz audyt energetyczny).

III. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście

Modernizacja instalacji C.O. w zakresie montażu grzejnikowych zaworów termostatycznych, utrzymujących stałą różnicę ciśnień, czyszczenie chemiczne instalacji C.O., miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej, hermetyzacji i regulacji hydraulicznej.

IV. Informacje ogólne.

W projekcie i w kosztorysie należy uwzględnić zakres robót niezbędnych do przywrócenia posadzek i ścian do stanu sprzed remontu (zamurowanie przejść, przebić, otworów wraz  z otynkowaniem i pomalowaniem.

a)   dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć do opisu przedmiotu zamówienia do przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty      budowlane oraz realizację pełnego zakresu robót budowlanych na jej podstawie;

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;

- dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały  i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W Przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne;

- dokumentacja musi być trwale i czytelnie oznaczona, ponadto trwale oprawiona

- w opracowanej dokumentacji będą wskazane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku.

V.    W zakres zamówienia obejmującego prace projektowe wchodzić będzie:

-  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, osobno dla trzech szkół   po 6 egz.

# - kosztorysy inwestorskie osobno dla trzech szkół	po 3 egz.

# -   przedmiary robót osobno dla trzech szkół	po 3 egz.

# -   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                        po 3 egz.

# Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w tym zakresie oraz opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie opracowania Wykonawca przekaże zamawiającemu również po 1 egz. w wersji elektronicznej, w plikach nie przekraczających 2 MB o rozszerzeniu pdf i cad (dotyczy projektów, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych) i jednocześnie o rozszerzeniu ath (dla przedmiarów, kosztorysów).

W cenie dokumentacji Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty, również koszty wykonania innych dokumentów, opracowań, analiz itp. jeżeli z obowiązujących przepisów, wymagań odpowiednich organów, dostawców mediów oraz zasad wiedzy technicznej i dobrej praktyki wynika taka konieczność.