Załącznik nr 2.1

do umowy z dnia ……………… 2015

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  PRAC

„ Konserwacja, eksploatacja melioracji szczegółowej na obszarze zlewni nr 2 w dzielnicy Przytór-Łunowo w Świnoujściu”

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  URZĄDZENIA

3.  KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA

MELIORACJI SZCZEGÓŁOWEJ

4.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  ODBIÓR  ROBÓT

5.  OBMIAR  ROBÓT

6.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

  - Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące utrzymania i eksploatacji  melioracji szczegółowej   na obszarze zlewni nr 2 w Łunowie   Świnoujście.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji prac melioracyjnych  na  obszarze zlewni nr 2 w Łunowie.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wody gruntowej w zlewni nr 2  w Łunowie Świnoujście odbywa się poprzez:

1.    Rowy melioracyjne  w tym: ,

  - Rów R 13-1 długość – 956 m w tym nowe rowy - 608 m

  - Rów R 13-3 długość – 314 m w tym nowe rowy- 258 m

  - Rów R 13-4 długość – 161 m w tym nowe rowy – 161 m

  - Rów R 13-6  długość - 190 m  w tym nowe rowy - 190 m

  - Rów R 13-9 długość  –  60 m

  - Rów od ul. Zalewowej do wału – 156 m i boczny 90m

  - Rów międzywałem - 1857 m

  - Rów odprowadzający wodę do Wielkiej Strugi    –  112 m

2.    Przepusty                                                         - szt. 9

3.    Przepusty międzywałem                                  - szt. 4

4.    Wyloty czołowe                                               - szt. 1

5.    Studzienki wlotowe z kratą                              - szt. 2

6.    Studzienki kontrolne                                        - szt. 5

7.    Rurociągi średnicy 600 mm                              - m 218

8.    Rurociągi średnicy 400 mm                              - m 356

9.    Przepusty wałowy średnicy 600 mm z klapą     - szt. 1

10.  Przepompownia pracuje e w zakresie stanów wody od (-0,20 m n.p.m.) do (-0,60 m n.p.m)

odprowadza wodę do odbiornika za pomocą rurociągu tłocznego, na którego końcu przy wale przeciwpowodziowym znajduje się zawór zwrotny zabezpieczający rurociąg przed napływem wody przy wysokich stanach odbiornika, W pompowni są 2 pompy o wydajności 120 l/s – każda – jedna pompa rezerwowa.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca   prac    jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodnie  ze  ST.

2. URZĄDZENIA

2.1.  Sieć rowów odwadniających

-  Rów R 13-1 długość – 956 m w tym nowe rowy - 608 m

-  Rów R 13-3 długość – 314 m w tym nowe rowy- 258 m

-  Rów R 13-4 długość – 161 m w tym nowe rowy – 161 m

-  Rów R 13-6  długość - 190 m  w tym nowe rowy - 190 m

-  Rów R 13-9 długość  –  60 m

- Rów od ul. Zalewowej do wału – 156 m i boczny 90 m

- Rów międzywałem - 1857 m

- Rów odprowadzający wodę do Wielkiej Strugi – 112 m

Rowy posiadają następujące parametry:

- szerokość dna - 0,75 m

- nachylenie      - od 1:1, 1:2

- spadek            - od 0,28‰ do 2,2‰

Rowy   - umocnienie  skarp i dna rowów za pomocą geokraty h=0,15 na

geowłókninie. Wypełnienie komórek geokraty do rzędnej 0,00 m n.p.m.

tłuczniem kamiennym, powyżej gruntem rodzimym z trawą.

Rów międzywałem skarpy i dno nieumocnione, porośnięte trawą,

2.2. Przepusty 13 szt.

2.3. Wylot czołowy 1 szt.

2.4. Studzienki wlotowe z kratą 2 szt.

2.5. Studzienki kontrolne 5 szt.

2.6. Rurociągi średnicy 600 mm – 218 m

2.7. Rurociągi średnicy 400 mm – 356 m

2.8. Przepust wałowy średnicy 600 mm z klapą 1 szt.

2.9.Przepompownia – 2 pompy o wydajności 120 l/s jedna jako rezerwowa ( pracuje w automacie).

3. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA    MELIORACJI  SZCZEGÓŁOWEJ

Urządzenia melioracyjni na obrzeże zlewni nr 2  wymagają odpowiedniej konserwacji i eksploatacji.

    - Codzienna kontrola rowów melioracyjnych 3492 mb – usuwanie zanieczyszczeń.

    - Codzienne dozorowanie przepustów 13 szt.,  studzienek wlotowych z krata 2 szt., przepustu wałowego z klapą 1 szt., czyszczenie krat - usuwanie zanieczyszczeń.

    - Czyszczenie osadników studzienek wlotowych 1 raz na 2 miesiące.

    - Czyszczenie rowów melioracyjnych z glonów 2 razy do roku

    - Odmulanie rowów melioracyjnych 1 razy do roku.

    - Wykaszanie porostów i traw na skarpach po obu stronach rowów melioracyjnych  wraz z wygrabieniem i usunięciem skoszonej trawy – 4 razy do roku.

    - Prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych wg. potrze.

    - Oczyszczanie komory pompowni z namułu i osadów 1 raz w roku.

    - Dozór i sprawdzanie przepompowni mon 1 raz w tygodniu.

    - Konserwacja ogrodzenia przepompowni materiał Wykonawcy (oczyszczenie ogrodzenia i pomalowanie farba antykorozyjna i nawierzchniową na kolor szary).

    - Prowadzenie dziennika eksploatacji urządzeń i obiektów melioracji szczególnej.

.

UWAGA: wywóz wszelkich nieczystości na koszt Wykonawcy

4. KONTROLA JAKOŚCI  I  ODBIORU  PRAC

4.1. Wykonawca powinien wykonywać  prace zgodnie z ST;

4.2.  Odbiór  i  ocena  wykonanych  prac  będzie  przeprowadzana  po upływie każdego miesiąca

przez  uprawnionego  przedstawiciela  zamawiającego, przez  podpisanie  protokołu  odbioru

wykonanych prac.

4.3. Na  przestrzeni całego miesiąca Zamawiający będzie kontrolować na  bieżąco jakość i zakres

prac.

Wszelkie  zaniedbania  Wykonawcy  stwierdzone  podczas  kontroli  będą  powodowały

pomniejszenie  wynagrodzenia  proporcjonalnie do  prac,  których  nie  wykonano  i  okresu

czasu występowania zaniedbań oraz dodatkowe naliczanie kar umownych.

5.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka): zasuwy, studzienki, przepusty ,zbieranie nieczystości

- mm (milimetry): średnica rurociągów

- m (metr) : długości -  rowy , skarpy , dna, rurociągi, prace konserwacyjne

- m2 (metr kwadratowy) – koszenie, odmulanie

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie,  zgodnie z kwotami ryczałtowymi

podanymi  na dany miesiąc.