Opis przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa i remont wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu szkół Publicznych nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

Wykonanie instalacji wody ciepłej wraz z cyrkulacją:

• w zakresie remontu istniejącej instalacji polegającego na wymianie odcinka istniejących przewodów c.w.u. i c.c.w.u. od włączenia w przewody w pomieszczeniu węzła cieplnego do włączenia poprzez trójniki w korytarzu pawilonu „A”  i dalej w łączniku pawilonów A, B i C oraz na montażu trzech zaworów termostatycznych cyrkulacji na pętlach istniejącej instalacji cyrkulacji ciepłej wody.

• w zakresie rozbudowy tj. wykonaniu nowych przewodów i podłączeń baterii umywalkowych w trzech węzłach sanitarnych w pawilonach „A”, „B” i „C”.  W zakres robót wchodzi także częściowa rozbiórka obudów – szachtów instalacyjnych i ich odtworzenie i odnowienie poprzez szpachlowanie i dwukrotne malowanie, wykonanie bruzd ściennych, odtworzenie okładzin ściennych, wykonie otworów – przejść instalacyjnych w osłonach p.poż. Oraz inne roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. Załączony przedmiar jest dokumentem pomocniczym dla Wykonawcy przy opracowywaniu oferty. Podstawą do sporządzenia kalkulacji ofertowej jest projekt budowlany.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również:

- wymianę drzwi wewnętrznych do szatni dziewcząt przy sali gimnastycznej wraz z ościeżnicą. Drzwi szer. 90 cm w świetle ościeżnicy, skrzydło drzwiowe (okleina olcha) na trzech zawiasach, w pasie dolnym skrzydła kratka lub tuleje wentylacyjne, drzwi z klamką i zamkiem z wkładką patentową, 3 klucze, ościeżnica drewniana lub metalowa,

- zamontowanie 2 nawiewników higrosterowanych w ramiakach  okiennych pcv  w szatni j.w.,

- wymiana skrzydła drzwiowego do szatni w łączniku przy pawilonie „D”. Skrzydło oklejone fornirem w kolorze olchy z kratką wentylacyjną (lub tulejami) w pasie dolnym, dopasowane do istniejącej ościeżnicy,

- przebicie otworu fi 15 cm w ścianie wewnętrznej murowanej  gr. 25 cm i zamontowanie kratki wentylacyjnej przelotowej pcv, miejsce montażu w szatni  j.w.,

- zamontowanie w czterech skrzydłach okiennych pcv sali ćwiczeń w pawilonie „D” nawiewników okiennych higrosterowanych,

- przebicie otworu w ścianie zewnętrznej murowanej grubości 1 ½ cegły i zamontowanie rury wentylacyjnej pcv 110 mm zakończonej samonastawną nasadą kominową  (rotowent) z blachy nierdzewnej, prace należy wykonać w sali j.w.,

Wszystkie ww. roboty powinny być staranne wykończone wyprawami tynkarskimi, gładzią gipsową i pomalowane farba o kolorze zbliżonym do istniejącego.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził roboty budowlano – instalacyjne przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w zakresie robót instalacyjnych. Projekt budowlany jest załącznikiem do uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W celu dokonania oględzin w/w. budynku oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.