Świnoujście, dnia 2015-05-19

WEZ.271.2.36.2015

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono zapytanie ofertowe WEZ.271.2.36.2015

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie rozbudowy i remontu instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 przy ul. Szkolnej 1 w Świnoujściu.

ZMIANA NR 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.36.2015

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), uprawnień niniejszym uzupełnia treść zapisów w zapytaniu ww. ofertowym w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść załącznika „Opis przedmiotu zamówienia”.

Istniejącą treść załącznika opisującego zakres rzeczowy  uzupełnia się następująco:

Przy realizacji robót obejmujących rozbudowę i remont instalacji c.w.u. należy również zamontować w każdym sanitariacie zawór kulowy odcinający na instalacji zimnej wody (obecnie dla np. naprawy baterii umywalkowej trzeba odciąć zimną wodę w całym budynku szkolnym). Zawór odcinający w każdym węźle sanitarnym objętym zamówieniem umieścić w skrzynce podtynkowej z pcv z ograniczonym dostępem dla uczniów.

Dla wykonania podejść c.w.u. do umywalek trzeba przewidzieć ich demontaż, ponowny montaż  oraz uzupełnienie uszkodzonych płytek glazurowanych w tych miejscach.

2. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

Podpis na oryginale