Opis przedmiotu zamówienia:

Remont cząstkowy dachu budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego nr 3 oraz 2 dachów budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Dach budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego nr 3 przy ul. Norweskiej 12.

- uszczelnienie,  istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej poprzez – przesmarowanie łączeń papy masą izolacyjną SBS SIMPLAST-  około 200 mb),

- dokładne podklejenie papą termozgrzewalną nasady wywietrzaka dachowego wentylacji sali sportowej dla uszczelnienia miejsca pod kołnierzem blaszanym – 2 szt. wywietrzaków dachowych (rodzaj wywietrzaków określa załączone zdjęcie).

Dachy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu.

Dach wysoki:

-  remont kominów wentylacyjnych  - 10 szt.(dach wysoki ): skucie odparzonych, zniszczonych tynków, zerwanie warstwy kleju na siatce zbrojonej, położenie nowych wypraw tynkarskich na ścianach kominów – tynk zewnętrzny cementowo – wapienny kat. II, malowanie kominów farbą akrylową, uszczelnienie  łączenia opierzeń blacharskich kominów sylikonem dekarskim,

- naprawa czap betonowych kominów (uzupełnienie ubytków betonu, malowanie farbą do betonu),

Dach nad salą gimnastyczną i mieszkaniami służbowymi:

-  remont kominów wentylacyjnych      szt: skucie odparzonych, zniszczonych tynków,  położenie nowych wypraw tynkarskich na ścianach kominów – tynk zewnętrzny cementowo – wapienny kat. II, malowanie kominów farbą akrylową, uszczelnienie  łączenia opierzeni blacharskich kominów sylikonem dekarskim,

- naprawa czap betonowych kominów (uzupełnienie ubytków betonu, malowanie farbą do betonu),

- zamontowanie nad czapami kominowymi daszków dwuspadowych z blachy ocynkowanej do wykonanej przez Wykonawcę  konstrukcji stalowej przytwierdzonej do czapki kominowej,

- demontaż 2 starych stalowych wywietrzaków dachowych  fi 300 mm i zamontowanie w ich miejsce nowych blaszanych wywietrzaków dachowych cylindrycznych wraz z podstawami. Zamontowane nowe wywietrzaki dokładnie, szczelnie  obrobić dekarsko.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachu przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.