Świnoujście, dnia 2015-05-25

WEZ.271.2.38.2015

Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono zapytanie ofertowe WEZ.271.2.38.2015

Dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie remontu cząstkowego dachu budynku Sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego nr 3 oraz dwóch dachów budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Świnoujściu.

ZMIANA NR 1 do zapytania ofertowego WEZ.271.2.38.2015

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), uprawnień niniejszym uzupełnia treść zapisów w zapytaniu ww. ofertowym w następujący sposób:

1. Zmianie ulega treść załącznika „Opis przedmiotu zamówienia”.

Treść załącznika jest następująca:

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont cząstkowy dachu budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego nr 3 oraz 2 dachów budynku Szkoły Podstawowej nr 2  w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Dach budynku sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego nr 3 przy ul. Norweskiej 12.

- uszczelnienie,  istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej poprzez – przesmarowanie łączeń papy masą izolacyjną SBS SIMPLAST-  około 200 mb),

- dokładne podklejenie papą termozgrzewalną nasady wywietrzaka dachowego wentylacji sali sportowej dla uszczelnienia miejsca pod kołnierzem blaszanym – 2 szt. wywietrzaków dachowych (rodzaj wywietrzaków określa załączone zdjęcie).

Dachy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Białoruskiej 2 w Świnoujściu.

Dach wysoki:

-  remont kominów wentylacyjnych  - 10 szt.(dach wysoki ): skucie odparzonych, zniszczonych tynków, zerwanie warstwy kleju na siatce zbrojonej, zerwanie opasek z blachy na kominach, uzupełnienie ubytków cegieł,  położenie nowych wypraw tynkarskich na ścianach kominów – tynk zewnętrzny cementowo – wapienny kat. II,

- naprawa uszkodzonych czap betonowych kominów (uzupełnienie ubytków betonu, w razie konieczności wylanie nowej czapy komina, demontaż instalacji odgromowej i po naprawie montaż tej instalacji,  malowanie czap kominowych specjalną  farbą – gruntowanie simplast Primer SBS, na wierzch silver Primer),

- obrobienie kominów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS z wywinięciem do samej czapy kominów z wcześniejszym gruntowaniem podłoża tynków,

- sylikonowanie łączenia wywiniętej papy w miejscu pod czapą komina wentylacyjnego,

Dach nad salą gimnastyczną i mieszkaniami służbowymi:

-  remont kominów wentylacyjnych  4 szt: zakres j.w.,

- zamontowanie nad czapami kominowymi daszków dwuspadowych z blachy ocynkowanej do wykonanej przez Wykonawcę  konstrukcji stalowej przytwierdzonej do czapki kominowej,

- demontaż 2 starych stalowych wywietrzaków dachowych  fi 300 mm i zamontowanie w ich miejsce nowych blaszanych wywietrzaków dachowych cylindrycznych wraz z podstawami. Zamontowane nowe wywietrzaki dokładnie, szczelnie  obrobić dekarsko,

- wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy wraz ze szczelnymi obróbkami dekarskimi.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachu przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

2. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Podpis na oryginale