#### Zakres rzeczowy

Przedmiot zamówienia stanowi: „ Remont dachu budynku internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Piastowskiej 55 w Świnoujściu”.

Zakres prac: kompleksowy remont dachu.

Prace rozbiórkowe pokrycia dachu, rynien, rur spustowych, części desek podłogi wraz

z uporządkowaniem poddasza nieużytkowego (pozostałości gruzu, dachówek ok. 0,5 m3),

wywiezienie materiałów na składowisko odpadów.

Wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana obróbek blacharskich dachu i kominów

Wykonanie ław kominiarskich oraz założenie płotków przeciwśniegowych na części

połaci dachu budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych ze zbiornikami.

Wymiana wywietrzaków dachowych kanalizacji sanitarnej i wentylacji.

Roboty remontowe kominów.

Roboty zabezpieczające – budynek użytkowany w czasie prowadzenia robót dachowych (nad wejściami do budynku należy wykonać zadaszenia).

Dach - wymiana pokrycia.

Szacunkowa pow. dachu do wymiany pokrycia około 800 m2.

Wszystkie łaty, deskowanie, jak i istniejące elementy drewniane konstrukcji dachu, należy zabezpieczyć środkami grzybochronnymi oraz ogniochronnymi „Fobos” lub “Ogniochron do klasy NRO.

Remont dachu polegać będzie na całkowitej wymianie pokrycia dachowego na dwóch połaciach obiektu. Przewiduje się demontaż całej istniejącej dachówki, wykorzystanie istniejących łat drewnianych (pod dachówkę karpiówkę) z ich częściową wymianą, uzupełnieniem (25%), wymianę  obróbek blacharskich.

Po odsłonięciu konstrukcji dachu należy na krokwiach ułożyć ekran z folii

wodoszczelnej (paroprzepuszczalnej) - pokryciowej a następnie ułożyć kontrłaty i łaty o

wymiarach 5 x 6 cm (do wykorzystania łaty istniejące). Na łatach należy ułożyć nową dachówkę ceramiczną – karpiówkę angobowaną, kolor czerwony, I klasa jakości (kolor dopasowany do ułożonej nowej dachówki nad łącznikiem.

Gąsiory w kolorze dachówki. W kalenicy i narożach dachu należy ułożyć taśmę wentylacyjną.

Ponadto należy zapewnić otwory wentylacyjne na okapie i w kalenicy, dzięki którym

powstanie trwała wentylacja dachu. Zaleca się szczelinę wentylacyjną o szerokości

20mm na okapie oraz rząd dachówek w pasie kalenicowym wykonać z dachówek

połaciowych wentylacyjnych.

Wymianie podlega również pokrycie papowe na lukarnach zlokalizowanych w remontowanej części dachu. Lukarny należy również wyposażyć w nowe obróbki blacharskie, naprawić i  zaimpregnować elementy drewniane środkiem do impregnacji zewn. elementów drewnianych w kolorze brązowym.

Remont kominów.

Istniejące kominy należy wyremontować poprzez obicie istniejących tynków, wypełnienie ubytków spoin zaprawą cementową, położenie nowych wypraw tynkarskich - tynk kat. III cementowo - wapienny, malowanie tynków cementowo - wapiennych farbą  do betonu - przed nałożeniem farby powierzchnię należy zagruntować silikonowym preparatem gruntującym

firmy Baumit pod nazwą Silikon Tiefengrund a następnie pomalować farbą silikonową

Baumit w kolorze uzgodnionym z zamawiającym, matową, odporną na czynniki atmosferyczne, dobrze przepuszczającą parę wodną i niskim napięciu powierzchniowym.

.

Prace wykończeniowe (elementy drewniane i opierzenia)

Przewiduje się  wymianę wszystkich obróbek blacharskich remontowanych połaci dachu oraz kominów.

Nowe obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o gr. nie mniejszej niż 0,55 mm, wszystkie łączenia blachy nie klejone lecz wyłącznie lutowane.

Podczas prac remontowych dachu, należy wymienić również wszystkie dachowe

wywietrzaki instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Nowe wywietrzaki powinny zostać

wykonane z elementów systemowych pokrycia dachowego.

Wymianie podlega również pokrycie papowe na lukarnach zlokalizowanych w remontowanej części dachu. Lukarny należy również wyposażyć w nowe obróbki blacharskie, elementy drewniane lukarn wykonać z desek sosnowych dwustronnie struganych  zabezpieczonych środkami do impregnacji p. wodnej drewna w kolorze np. brązowym.

Wszystkie zniszczone korozją drewna, pęknięciami drewniane elementy dachu należy  wymienić na nowe lub po uzgodnieniu z zamawiającym wzmocnić.

Remont obejmuje również naprawę podłogi poddasza nieużytkowego, do wymiany przewiduje się około 30 m2 podłogi w najbardziej zniszczonych miejscach. Nowe deski sosnowe gr. 32mm jednostronnie strugane, impregnowane środkami grzybochronnymi oraz ogniochronnymi „Fobos” lub “Ogniochron do klasy NRO.

Komunikacja dachowa i zabezpieczenie przed śniegiem

Na dachu budynku należy zmontować ławy i stopnie kominiarskie w celu umożliwienia

bezpiecznego dostępu do istniejących trzonów kominowych oraz płotki przeciwśniegowe zapobiegające destrukcji rynien oraz nie pozwalające na osuwanie się śniegu z połaci dachowej. Elementy systemowe nie gorsze niż firmy Pol-mar. Ławy kominiarskie i stopnie szerokości 25 cm, wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm z antypoślizgowym przetłoczeniem na powierzchni. Płotki śniegowe szerokości 20 cm, wykonane z kątownika stalowego 2,0 x 2,0 mm oraz z płaskownika gr. 2,0 mm, stanowiącego szczeble płotka należy zamontować w odległości ok. 40 cm od krawędzi okapu. Wszystkie elementy malowane w kolorze dachówki.

Dostęp do kominów poprzez ławy i stopnie kominiarskie wyprowadzić poprzez zamontowanie nowych wyłazów dachowych (4 szt.).

Rynny i rury spustowe

Przewiduje się całkowitą wymianę istniejących rynien i rur spustowych. Nowe rynny i rury

spustowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej grubości min. 0,55 mm  zachowując dotychczasową ich formę.

Instalacja odgromowa

Należy wymienić instalację odgromową na nową zgodną z obowiązującymi warunkami technicznymi  , wykonać dokumentację powykonawczą tej instalacji uzyskać pozytywne protokoły  jej skuteczności.

Materiały porozbiórkowe przekazać na miejskie składowisko odpadów.