Opis przedmiotu zamówienia:

Remont podłóg parkietowych w salach Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego nr 10 w Świnoujściu.

Zakres robót  w Przedszkolu Miejskim nr 5 przy ul. Witosa 7 w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje 2 sale zajęć grup przedszkolnych.

Sala nr 2 (parter) – 8,0m x 7,45 m = 59,60 m2.

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Sala nr 3 (piętro)- 8,0m x 7,45m = 59,60 m2.

Zakres rzeczowy j.w.

Zakres robót w Przedszkolu Miejskim nr 10  ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu.

Sala „Gwiazdeczek” parter. pow. 69 m2.

Przełożenie parkietu całej sali, cyklinowanie podłogi z deski parkietowej bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy , lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier musi posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Sala nr 5  (parter) pow.  57,15 m2

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Sala nr 9  (parter) pow.  53,82 m2

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej bukowej cykliniarką bezpyłową,  szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Oferta powinna zawierać cenę za całość robót z rozbiciem na poszczególne remontowane sale.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.