Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana stolarki drzwiowej na p. pożarową w budynku  Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Monte Cassino 24-25 w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje:

Demontaż stolarki drzwiowej – 2 szt.

Wykucie z muru ościeżnic: 4,58 m2,

Wykucie ościeżnic do 2 m2 – 2 szt.

Rozebranie murów z cegły: 0,10 m3

Wywiezienie materiałów rozbiórkowych na wysypisko

Dostawa i montaż drzwi p.poż.

Drzwi D2 0,9 x 2,0 EI 30 - 3 szt.

Drzwi D4 0,8x2,0 EI30 – 2 szt.

Drzwi D5 0,83x0,88 EI 30 – 1 szt.

Drzwi D6 0,85x0,89 EI 30 1 szt.

Drzwi D1.1 EI 30 dwuskrzydłowe z naświetlem 1,2x2,0 – 2,40 m2

Drzwi D1.3 EI 30 dwuskrzydłowe j.w.

Dostawa i montaż samozamykaczy przy drzwiach dwuskrzydłowych (2 szt. i jednoskrzydłowych (1 szt.) – 10 szt.

Zabezpieczenie okna podawczego (120cmx112cm) do zmywalni kurtyną okienną  EW30/E120 – 2 szt.

Ścianka działowa z bloczków SILKA E12 – 5,58 m2 obustronnie otynkowana i malowana akrylowo.

Przy osadzonych drzwiach wyprawy tynkarskie malowane emulsyjnie  po kolor istniejący ścian.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.