Znak sprawy	WIM.271.1.18.2015.EP			     Świnoujście, dnia 07.07.2015 r.

Nr pisma: .............................................

- Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SIWZ - WIM.271.1.18.2015

- Wykonawcy-uczestnicy postępowania.

Dotyczy:	postępowania WIM.271.1.18.2015  „Przebudowa ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu.

ZMIANA NR 4

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, Nr 907 z późn. zm.) uprawnień, niniejszym udziela wyjaśnień i zmienia treść zapisów SIWZ ww. postępowania o zamówienie publiczne, przekazując treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej Zamawiającego w następujący sposób:

  - Dotyczy SST D-04.07.01

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.03.01 odnośnie materiałów do skropienia warstw konstrukcyjnych i powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13808, PN-EN 12591, PN-EN 12597) i dokumenty techniczne (WT-3:2009). Zgodnie z zapisami prawa budowalnego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przekazuje zmienioną specyfikacja nr D-04.03.01.

  - Dotyczy SST D-04.07.01a

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01a w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę podbudowy (AC 22 P) i dopuszczenie granulatu asfaltowego. Jest to zgodne z zapisami dokumentu technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 2014” oraz obowiązującej normy PN-EN 13108-1. Granulat asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę podbudowy do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-7.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego.

  - Dotyczy przestawienia lamp oświetleniowych

W przedmiarze robót w dziale oświetlenie ulic są 3 szt. latarni oświetleniowej do przestawienia z demontażu, natomiast w projekcie budowlanym jest ich aż 28 szt. Nie ma też żadnej zmianki  w wprowadzonym w aneksie.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie:

3.1. ile jest lam do demontażu i ponownego montażu i skorygowanie przedmiaru robót.

3.2. jeżeli lam do przestawienia jest tylko 3 sztuki, to prosimy o wprowadzenie zmian do projektu budowalnego.

Odpowiedź:

Podstawą do wyceny jest załącznik Nr 2A i ilości w nim podane są wiążące.

Lamp do przestawienia jest 3 szt. - poz. Nr 163 natomiast demontaż istniejących latarni oświetleniowych wraz z ich utylizacją o masa słupa do 300 kg w ilości 20 szt.

Zmiana ilości z „23 szt. ” na „20 szt.” została uwzględniona w poz. Nr 172 załącznik nr 2A zakres rzeczowo-finansowy – zmiana nr 4.

  - Dotyczy wzoru Umowy. Dotyczy materiału z rozbiórki

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź do kogo należy taki materiał jak:

- Ścięte drzewa (dłużyca, karpina)

- Kostka kamienna

- Kostka i płyty betonowe

- Grunt z wykopu

Odpowiedź:

- ścięte, posegregowane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego, należy je poukładać na oddzielne stosy: drewno użytkowe i drewno opałowe (pnie, grubsze gałęzie). Wywóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od terenu budowy.

- Gałęzie, liście i karpiny stanowi własność Wykonawcy, materiał ten Wykonawca ma zutylizować w miejsce ustalone we własnym zakresie.

- materiał drogowy tj. kostka kamienna, kostki i płyty betonowe nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca ma przetransportować z placu budowy na wskazane place depozytowe Miasta (na odległość do 5 km). Materiał ten stanowi własność Zamawiającego;

- materiały drogowe nie nadające się do ponownego wbudowania, gruz budowlany stanowi własność Wykonawcy. Należy go zutylizować i wywieźć w miejsce ustalone przez Wykonawcę we własnym zakresie.

- nadmiar ziemi z wykopu nieprzewidziany do ponownego wbudowania Wykonawca wywozi/utylizuje w miejsce uzgodnione we własnym zakresie. Materiał ten należy do Wykonawcy.

  - Dotyczy nawierzchni z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych ryflowanych

Prosimy Zamawiającego o określenie koloru następujących elementów betonowych:

- płyty betonowe 40x40x8 ryflowane

- płyty drogowe sześciokątne gr. 12 cm

- kostka beton. gr.8

- krawężnik 15x30

- krawężnik 15x22

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym określa kolor następujących elementów betonowych:

- płyty betonowe 40x40x8 ryflowane – kolor szary

- płyty drogowe sześciokątne gr. 12 cm – kolor szary

- kostka beton. gr.8 na zjazdy np. typu Behaton – kolor grafitowy

- krawężnik 15x30 – kolor szary

- krawężnik 15x22 – kolor szary

  - Dotyczy przedmiaru robót zał. 2A zakresu rzeczowo-finansowego pozycja nr 1

Według opisu w Projekcie budowlanym długość przebudowywanych ulic wynosi odpowiednio: 507 mb ulicy Kołłątaja, 95 mb ulicy Wilków Morskich. Według zamieszczonego Zakresu Rzeczowo-Finansowego Załącznik nr 2A poz. 1 podaje ilość 0 km. Prosimy o odniesienie się do naszej uwagi

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadził zmianę w poz. Nr 1 w zakresie rzeczowo-finansowym i załączył do treści pisma zmiany nr 2 poprawiny zał. Nr 2A zakres rzeczowo-finansowy – zmiana nr 2.

  - Dotyczy płyty betonowe ryflowane

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy dopuści zamienne płyty betonowe ryflowane (powierzchnia gładka z bokami fazowanymi) o wymiarach: 35x35x5 cm. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgodny na zamienne płyty, to prosimy o doprecyzowanie nawierzchni zaprojektowanych płyt, czy mają być one o gładkiej powierzchni z fazami na krawędziach czy na całej powierzchni ma być fakturowana (gnieciona).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania płyt betonowych 40x40x8 cm fakturowanych na całej powierzchni. Przykładowy wzór płytek chodnikowych np. z firmy Taras z Kamienia Pomorskiego nr katalogowy 13 imitujący cztery kostki betonowe ryflowane.

Znak firmowy producenta oraz symbol produktu został podany jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia jego charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie: gabarytu tj. wielkości, rodzaju z tolerancją ± 5%. Zamawiający wymagana aby płytki były  grubości 8 cm.

  - Dotyczy warunków umowy do umowy o roboty budowlane -  § 10 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę wyżej wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez przyjęcie jako podstawy do naliczenia po stronie tak Zamawiającego jaki Wykonawcy okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (lub Zamawiający) tj. zwłoki Wykonawcy ( w miejsce opóźnienia) lub , ewentualnie w przypadku braku zmiany ww. jednostki potwierdzenie, iż Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną tylko gdy Wykonawca ponosi winę w powstałym opóźnieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnił prośbę Wykonawcy i zmienił treść zał. nr 2 do SIWZ projektu umowy w § 10 ust.1 .W załączeniu przekazuje Zmienioną treść projektu umowy- zmiana nr 4.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907, z późn. zm.) wzywam do potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma jak określono w punkcie 10.3 SIWZ - WIM.271.1.18.2015