Opis przedmiotu zamówienia

„Przebudowa ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu”.

- Przebudowę ulicy H. Kołłątaja i Wilków Morskich wg zakresu opisanego od pkt 4.1 do 4.8 poniżej należy wykonać wg dokumentacji wymienionej w załączniku nr 3.

- Przebudowę sieci wodociągowej pkt. 4.9 poniżej należy wykonać wg opisu stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego opisu.

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%,

-	konstrukcji,

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- W finansowaniu przedmiotu zamówienia poza Zamawiającym bierze udział podmiot gospodarczy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, na mocy umowy nr WIM/…./2015  zawartej w dniu ……………………. z Prezydentem Miasta Świnoujście. Podział finansowy zadania przedstawia się następująco:

ETAP A finansowany przez Zamawiającego:

  - roboty drogowe

    - przebudowa jezdni,

    - przebudowa chodników ,

    - przebudowa zjazdów do przyległych posesji (w granicach pasa drogowego),

    - przebudowa skrzyżowania ulicy Kołłątaja z ulicą Kościuszki,

    - przebudowa skrzyżowania ulic: Kołłątaja, Wilków Morskich i Staszica wraz ze zmianą organizacji ruchu w obrębie tego skrzyżowania (wydzielenie dodatkowego pasa dla skrętu w lewo),

    - przebudowa zatok postojowych oraz budowa nowych zatok.

  - elementy organizacji ruchu

    - wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych,

    - wykonanie trwałego oznakowania pionowego i poziomego wszystkich nowych elementów drogi,

  - odwodnienie drogi

    - wymiana sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymianą studni i wpustów,

  - oświetlenie drogi

    - wymiana elementów oświetlenia,

  - usunięcie kolizji

    - usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi spowodowanej przebudową infrastruktury drogowej,

    - usunięcie kolizji z siecią gazową spowodowanej przebudową infrastruktury drogowej.

ETAP B finansowany przez Partycypanta:

  - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

  - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej,

  - przebudowa sieci wodociągowej przesyłowej,

  - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej,

Szczegółowy podział zakresu rzeczowego przedstawiony został w załącznikach nr 2A i 2B do umowy:  „Zakres rzeczowo-finansowy”, przy czym konsekwentnie:

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez Zamawiającego oznaczono jako „ETAP A”.

- zakres rzeczowo-finansowy przypadający do sfinansowania przez  ZWIK Sp. z o.o. oznaczono jako „ETAP B”

Po wykonaniu zakresu rzeczowego robót, objętego partycypacją finansową przez ZWIK Sp. z o.o.  Wykonawca będzie wystawiał fakturę bezpośrednio na w/w podmiot –  na warunkach objętych umową (której wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ).