Załącznik 1

do Zapytania Cenowego WEZ.271.2.58.2015

SZCZEGÓŁOWY  WYKAZ  PRAC  DO  WYKONANIA

Aktualizacja 03.07.2015 r.

1. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji rowów melioracyjnych na terenie   lewobrzeżnej części  Miasta Świnoujście (nie dotyczy Parku Zdrojowego)   długość szacunkowa rowów  16 500 mb .

  - Pomiar rowów melioracyjnych oraz przepustów na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście na 47 działkach zgodnie z wykazem rowów melioracji szczegółowej;

  - Wykonanie metryki dla każdego rowu melioracyjnego oraz profilu podłużnego rowu, metryka ma zawierać:

- lokalizacja/ położenie

- powierzchnia działki zajętej przez rów

- właściciel

- władający

- długość rowu

- szerokość dna

- średnie zagłębienie

- ubezpieczenie rowu (np.: kiszka faszynowa, bez ubezpieczenia lub inne)

- rodzaj umocnienia skarpy (darń, ziemia lub inne)

- spadki

- przepusty:

- materiał

- średnica

- długość przepustu

- opis  które rowy  łączy

1.3. Wynikami pomiarów uzupełnić mapę zasadniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa geodezyjnego.

1.4. Wykonawca dostarczy:

a) metrykę każdego  rowu w oddzielnej teczce ponumerowanej zgodnie z nadanymi

oznaczeniami przez Wykonawcę, oznaczenie rowu powinno zawierać lokalizację,

b) pomierzone rowy i przepusty w pliku dxf, dwg,

c) wydruki zaktualizowanej wynikami pomiaru mapy zasadniczej w skali 1:1000 – 3

komplety map,

d) mapa sytuacyjna w skali 1:5000 na istniejących mapach ewidencyjnych  - 3 komplety

e) zapisy na płycie CD.

1.5. Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania zmówienia są po stronie Wykonawcy.