#### Zakres rzeczowy robót remontowych wydawalni/zmywalni oraz szatni przy sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

Zakres prac:

Wydawalnia/ zmywalnia.

- skucie położonych do wys. 1,60 m płytek glazurowanych,

- skucie położonych gresowych  płytek posadzkowych,

- wyrównanie podłoża pod posadzki,

- położenie nowej izolacji p. wodnej np. typu Woder pod posadzki,

- położenie nowej posadzki z płyt gresowych (gat. I, klasa  ścieralności V wym. nie mniejszy niż 30cm x30 cm, atest antypoślizgowy, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),

- montaż ścianki działowej o wymiarach dł. 1,16m i wys. 2,0 m, ścianka postawiona pomiędzy ścianą z oknem wydawczym a postawioną szafa przelotową ze stali nierdzewnej (ścianka i szafa tworzą razem przegrodę pomiędzy zmywalnią a wydawalnią. Ścianka gipsowo kartonowa grubości 7cm do wysokości 2m  na ruszcie stalowym wypełnienie wełną mineralną. Poszycie z płyt GK gr. 12mm i obłożonych glazurą,

- ułożenie nowej glazury na ścianach do wys. ościeżnicy drzwiowej (glazura o wym. nie mniejszych niż 20cmx35cm, gat. I , kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym),

- położenie gładzi szpachlowych oraz  malowanie ścian powyżej glazury farbą emulsyjną w kolorze białym,

- j.w. lecz sufitów,

- przebicie ściany działowej gr. około 30cmx30cm i osadzenie kratki wentylacyjnej nierdzewnej,

- przeczyszczenie istniejących poziomów kanalizacji sanitarnej,

- wymiana wpustu posadzkowego na nowy ze stali nierdzewnej,

- wymiana istniejących drzwi wejściowych do zmywalni i wydawalni od strony kuchni na nowe ze stali nierdzewnej wraz z ościeżnicami (90 x 200),

- wymiana zabudowy zaworu wodnego na nowy z pcv,

- wymiana drzwi wejściowych- 80 (wraz z ościeżnicą)  do zmywalni od strony jadalni na nowe ze stali nierdzewnej wraz z wbudowanym w skrzydle drzwiowym okienkiem podawczym z parapetem ze stali nierdzewnej oraz roletą pcv lub zamknięciem gilotynowym z blachy nierdzewnej  na okienku,

- demontaż drewnianego okna podawczego wydawalni (79cmx72cm) obłożenie istniejącego otworu glazurą z montażem parapetu z blachy nierdzewnej oraz zamontowaniem rolety z pcv w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym,

- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych na świetlówkowe hermetyczne (właściwy poziom natężenia oświetlenia),

- wymiana instalacji wodnej z rur ocynkowanych na Pe zgrzewaną  lub technologia Uponor – instalacja wodociągowa pod tynkiem (około 16 mb), wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych pod urządzenia.

- przeniesienie zasilania siłowego dla zmywarki w inne miejsce (około 2 m).

W ramach zamówienia należy uwzględnić dostawę i montaż następującego wyposażenia

ze stali nierdzewnej:

zmywalnia

- stół z półką dolną z 2 komorami zlewu i blatem (całość dł. 156cm),

- stół z półką dolną dł.  dł. 70cm

- zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania 61x61x85cm, wydajność do 300 talerzy /h,

ze stali nierdzewnej, kapturowa,

wydawalnia:

- stół z półką dolną , szufladą oraz zlewem – dł. 2,5 m,

- 2 szt. taboretów ze stali nierdzewnej

Szatnie przy sali gimnastycznej:

- szatnia parter – wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą (80), drzwi typ wzmocniony na trzech zawiasach z tulejami wentylacyjnymi w pasie dolnym skrzydła, zamek z wkładką patentową, rozbiórka posadzki z płytek pcv wraz z podbudową z płyt wiórowych, położenie równego podłoża z płyt osb (podwójnie gr. 20 mm), szpachlowanie łączeń, położenie nowej wykładziny pcv trudno ścieralnej wraz z oblistwowaniem – listwy drewniane fabrycznie wykończone wys. około 5-7 cm dwukrotnie malowane. Kolory wykładziny oraz listew do uzgodnienia z zamawiającym. Wymiana kratki wentylacyjnej, ścianka pomiędzy magazynem sprzętu sportowego do remontu – oblistwowanie łączeń płyt, czyszczenie i malowanie emalią ftalową matową.

Malowanie ścian i sufitu z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie szpachlowe. Ściany – lamperia do wys. ościeżnicy, powyżej malowanie emulsyjne z gładzią szpachlową gipsową 3 mm.

Wymiana oprawy oświetleniowej z żarowej na świetlówkową. Montaż wieszaka listwowego na ubrania na ścianie szczytowej.

- szatnia piętro, zakres jak w szatni na parterze z wyłączeniem wymiany drzwi wejściowych – drzwi do renowacji (zerwanie starej farby, szpachlowanie, naprawa zawiasów, klamki, zamka, ościeżnicy, malowanie całości emalia ftalową), 2 szt. lamp oświetleniowych do wymiany. Malowanie siatki ochronnej pomiędzy szatnią a salą gimnastyczną.

Korytarz przy szatni na I piętrze.

- demontaż ścianki działowej drewnianej przy pokoju nauczycielskim, rozbiórka posadzki z płytek pcv wraz z podbudową , położenie nowej podbudowy pod posadzkę z płyt osb podwójnie gr. płyt 20mm. Położenie nowej wykładziny pcv trudno ścieralnej, łączenia zgrzewane, listwy przypodłogowe drewniane  - jak w szatniach. Malowanie ścian i sufitu  - jak w szatniach, naprawa drzwi do pokoju nauczycielskiego- analogia jak drzwi do szatni na piętrze. Wymiana 1 szt. oprawy oświetleniowej żarowej na świetlówkowej.

Dodatkowo należy położyć na istniejącym podłożu betonowym wykładzinę pcv eraz ze zgrzewaniem łączeń oraz oblistwowaniem (podkład: folia gruba, jedna warstwa płyt osb gr. 30mm – na felc i pióro własne) w pomieszczeniu harcówki w przyziemiu budynku (około 25 m2).

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.