#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Zakres rzeczowy robót instalacji kanalizacji ściekowej w budynku  Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

Zakres prac:

Lokalizacja: - poziom piwnic korytarz główny oraz kuchnia.

- wyczyszczenie mechaniczne starego poziomu kanalizacji ściekowej fi 150, żeliwo na długości około 8m (od studzienki w korytarzu do trójnika w przygotowalni),

-  sprawdzenie szczelności wyczyszczonej ww. instalacji poprzez wprowadzenie do niej kamery,

-  w istniejącej studzience wewnętrznej na korytarzu piwnicy założyć szczelną rewizję (obecnie w studni funkcjonuje otwarta rewizja emitująca gazy ściekowe na teren szkoły),

- rozkucie posadzki betonowej w kuchni dla odkrycia trójnika istniejącej kanalizacji i założenie na nim  rewizji dla łatwiejszego dostępu w przypadkach awarii. Otwór rewizyjny wyprowadzić i wbudować w powierzchnię posadzki jako szczelny dekiel ze stali nierdzewnej.

Przed założeniem ww. rewizji wyczyścić kanalizację fi 150 w kierunku spadku na długości około 8m i sprawdzić jej stan wprowadzając kamerę wizyjną.

Wyczyścić mechanicznie poziomy kanalizacyjne w pomieszczeniu kuchni – około 18 m.

Odtworzyć po robotach instalacyjnych istniejącą posadzkę betonową.

W załączeniu rzut poziomy instalacji kanalizacyjnej w skali 1:100 z zaznaczeniem ww. robót.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.