Opis przedmiotu zamówienia:

Remont podłóg parkietowych w salach Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje 2 pomieszczenia na poziomie parteru.

Świetlica (sala nr 30)6,0m x 11,37m = 68,22 m2.

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej cykliniarką bezpyłową wraz z listwami przypodłogowymi, szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier poliuretanowy, lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem poliuretanowym Hatz Lack super Strong HS połysk o bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie. Lakier powinien posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Hall wejściowy: 4,88m x 7,30m + 7,30m x 5,55m + 5,55m x 4,0m  = 35,62 + 40,52 + 22,20 = 98,34 m2.

Zakres rzeczowy j.w.

Oferta powinna zawierać cenę za całość robót.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.