Świnoujście, dnia 14.07.2015r.

WIM.271.2.44.2015.RŁ

Strona internetowa

Urzędu Miasta Świnoujście

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Zamawiający:

Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): Wydział Inżyniera Miasta,

- Dane do kontaktu:

Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Inżyniera Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, tel./fax (91) 327-06-29, mail: wim@um.swinoujscie.pl,

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dla budowy ciągu pieszo-jezdnego  na przedłużenia  ulicy Trentowskiego  w Świnoujściu”,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować:

- I.  projekt budowlano-wykonawczy ciągu pieszo-jezdnego ( fragmentu terenu o symbolu 058a.KD.W, oznaczonego kolorem niebieskim na załączniku nr 3), służącego jako dojazd do pawilonów usługowych położonych na przyległych działkach w rejonie promenady. Ciąg ten stanowi przedłużenie  drogi wybudowanej w roku 2012 i powinien być z nią powiązany wysokościowo. Uzbrojenie terenu stanowi sieć wody i kanalizacji sanitarnej. Oczekuje się  rozwiązania projektowego w branży drogowej z odwodnieniem i oświetleniem ciągu oraz sporządzeniem planszy zagospodarowania terenu. We wskazanym terenie brak  miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg. Odwodnienie ciągu należy zrealizować poprzez urządzenia powierzchniowe i chłonne. Wody opadowe i roztopowe można zagospodarować np. poprzez system urządzeń rozsączających w granicach pasa drogowego. Oświetlenie należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi – w załączeniu.

Projekt należy wykonać w  5 egz. w wersji drukowanej oraz w wersji   elektronicznej w  pdf  – skan  i dwg.

II.   przedmiar robót ( 2 egz. w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej w pdf-
             skan i ath),

III. specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych (wydruk 
             specyfikacji – w 3 egz.; wersja elektroniczna – skan pdf.

IV.  kosztorys inwestorski ( 2 egz. w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej w 
              pdf-skan i  ath).

Uwagi dodatkowe:

a)  Dokumentacja musi być zgodna z  zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
              przestrzennego miasta dla Dzielnicy Nadmorskiej ( plan uchwalony został uchwałą     
              nr LXIX/559/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 maja 2010r. ( Dz. Urz. Wojew. 
              Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2010r.  Nr 58, poz. 1146),

- Dokumentacja musi zawierać  opracowania  nie wymienione  we wstępie, jeśli są wymagane odrębnymi przepisami, np. operat wodno-prawny;.

- Wykonanie wtórnika do prac projektowych leży po stronie Wykonawcy.

- Specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót  powinny być wykonane zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. nr 202  z 2004r. poz. 2072).

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr  130 z 2004r. poz.  1389).

- Miejsce i termin złożenia oferty:

-	w siedzibie Zamawiającego lub przesłanie na adres siedziby Zamawiającego lub przesłanie faxem lub e-mailem,

-	w terminie do dnia 22.07.2015r.

5.      Warunki płatności: 14 dni od daty złożenia faktury do siedziby Zamawiającego; 
         podstawą złożenia faktury jest podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru prac.

6.    Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu 
         oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania).

7.     Oczekiwany termin zakończenia realizacji prac: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

mgr inż. Rafał Łysiak

Naczelnik Wydziału Inżyniera Miasta

Załącznik nr 1: druk oferty do wypełnienia.

Załącznik nr 2: mpzp dla Dzielnicy Nadmorskiej (Dz. Urz. Wojew.  Zachodniopomorskiego z 
                         dnia 28 czerwca 2010r.  Nr 58, poz. 1146),

Załącznik nr 3: obszar objęty projektowaniem ( 058aKDW – oznaczono kolorem niebieskim)

Załącznik nr 4: wtp  oświetlenia

Załącznik nr 5: plan odcinka zrealizowanego, oznaczonego w mpzp jako 058KDW ( rys. nr 1 – pdf)