Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana stolarki okiennej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Morskich  przy ul. Sołtana 2 w Świnoujściu.

Zamówienie obejmuje:

- demontaż istniejącej stolarki okiennej aluminiowej,

- montaż nowej stolarki okiennej pcv , kolor biały, profil nie co najmniej 3 komorowy,

okna w części nieotwieralne oraz w części uchylno – rozwieralne, szklenie typowe zgodnie z

obowiązującą normą cieplną dla stolarki okiennej,

- parapety zewnętrzne do wymiany na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze

brązowym,

- obróbki tynkarskie wykończeniowe wymienionej stolarki wraz z malowaniem farbą

emulsyjną ościeża okiennego,

- malowanie istniejących krat okiennych stalowych,

- wywiezienie materiałów po demontażu do utylizacji,

- inne roboty niezbędne dla wykonania zamówienia.

Specyfikacja ilościowa i wymiarowa stolarki jest załączona do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Nowa montowana stolarka powinna mieć wszelkie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w tym atesty (w tym higieniczny), aprobaty techniczne (profil, szkło, okucia),

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin wymiany stolarki  oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.