#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.28.2015 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.:

Remont instalacji C.O. w budynkach szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności  publicznej w Świnoujściu”

Projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

I    Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o  dokumentację projektową        której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do umowy z uwzględnieniem następujących zmian:

II  Wszelkie gotowe produkty z podaniem symbolu  wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót.  Symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

III. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.