#### Zakres rzeczowy

zamówienia publicznego

w postępowaniu nr WIM.271.1.27.2015 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa fontanny w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu.”, Przedmiotem zamówienia jest budowa fontanny z „kulą” wraz z wykonaniem: instalacji elektrycznej, wentylacją komory technicznej, systemem technologii wodnej fontanny, konstrukcji betonowej komory technicznej niecki fontanny i montażem okładziny i bloków kamiennych.

- Zakres zamówienia określa szczegółowo projekt architektoniczno - budowlany , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wymienione szczegółowo w załączniku nr 2.3. do SIWZ.

- W ramach przedmiotu zamówienia należy wycenić wykonanie i montaż wystającej części fontanny z bloków granitowych na wylanej niecce żelbetowej zamiast zaprojektowanej wylewanej na mokro żelbetowej wystającej części fontanny okładanej płytami granitowym. W załączeniu zał. Nr 1.1a - rysunek schematyczny bloku granitowego, którego boki maja być polerowane a góra płomieniowana. Na blokach (od zewnętrznej strony fontanny) należy umieścić grawery o następującej treści: Wersja polska: 250-lecie nadania praw miejskich Świnoujściu (1765-2015), Wersja niemiecka: 250. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an Świnoujście (1765-2015), Wersja angielska: 250th Anniversary of the granting municipal rights to Świnoujście (1765-2015). Na jednym bloku granitowym należy umieścić jeden grawer w jednej wersji językowej. Bloki granitowe montować naprzemiennie z logo i z napisami. Rysunek logo na grawer w załączeniu –zał. Nr 1.1b

- W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%,

-	konstrukcji,

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, elektryczne, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje:

  - Wykonania fontanny ‘ślimak”.

  - Wykonania posadzki wokół fontanny z płyt z konglomeratu kamiennego oraz opornika granitowego okalającego niniejsze płyty.

  - Wykonania przyłącza elektroenergetycznego tj. ułożenia kabla zasilającego do komory fontanny – ułożony już kabel, w ramach wcześniej wykonanych robót, należy wprowadzić do komory technologicznej i podłączyć w głównej rozdzielnicy.

  - Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do komory fontanny „kuli”- przyłącze od pkt. KSz.1 do KSz.3 które zostało wykonane w ramach przebudowy ul. Słowackiego,

  - Wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej od Dist.1 do KDz.3 i od Dist.1 do KDz.6, które zostało wykonane w ramach przebudowy ul. Słowackiego,

  - Wykonania przyłącza wodociągowego Wz.1 do Wz.6 i od pkt. Wz.7 do Wz.8 (bez studni wodomierzowej), które zostało wykonane w ramach przebudowy ul. Słowackiego, wycenić należy wykonanie studni wodomierzowej S1 wraz z wyposażeniem i montażem wyposażenia.