Świnoujście, dnia 04.08.2015 r.

Znak sprawy: WEZ.271.2.76.2015.KD

Strona Internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście

ZAPYTANIE OFERTOWE
WEZ.271.2.76.2015.KD

- Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie):

WYDZIAŁ EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA

NIERUCHOMOŚCIAMI

- Dane do kontaktu:

Katarzyna Długosz

tel. 91 321 45 74

e-mail: kdlugosz@um.swinoujscie.pl

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

Zakres robót zgodny z załączonym do przedmiotowego zapytania ofertowego „Opisem przedmiotu zamówienia”.

- Data realizacji zamówienia:

wrzesień/październik 2015 r.

- Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):

36 miesięcy

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miasta Świnoujście

Stanowisko Obsługi Interesanta (parter)

ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Świnoujście

- Termin składania ofert

do 11.08.2015 r.

- Data otwarcia ofert:

12.08.2015 r.

- Warunki płatności:

14 dni od daty otrzymania faktury.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik nr 1).

- Wszelkie konsekwencje złożenia oferty w sposób inny niż określił Zamawiający w punkcie 6 niniejszego zapytania ofertowego będą obciążać wyłącznie Oferenta.

………………………………………

(podpis naczelnika/kierownika)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu.

Wykonanie drogi pieszo - jezdnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu wzdłuż sektora B8 rozpoczynając od istniejącej drogi pomiędzy sektorami D6 – E5 – łącznie ok. 305,0 m2.

Szerokość wjazdu z drogi istniejącej powinna wynosić 7,0 m i wchodzić dwustronnie łukami w nową drogę, której szerokości powinna wynosić od 2,9 do 3,0 m razem z krawężnikiem.

Obramowanie nawierzchni powinno być wykonane z obrzeży betonowego 8 cm posadowionych na ławie betonowej C12/15. Krawędź górna obrzeża powinna być na jednej wysokości z powierzchnią drogi. Ponadto należy wykonać utwardzenie pobocza z zagęszczeniem tak, aby nie wystąpił uskok miedzy krawężnikiem a gruntem rodzimym i jednocześnie pobocze powinno dobrze wchłaniać wody opadowe spływające z drogi.

Przekrój konstrukcyjny jezdni:

- kostka betonowa gr. 8 cm prostokątna szara;

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3 cm po zagęszczeniu;

- kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie - gr. 15 cm;

- kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie - gr 15 cm, „zamknięte” geowłókniną o masie powierzchniowej Mp > 200 g/m²;

- podłoże rodzime zagęszczone do Is = 0,98;

- należy wykonać ze spadkiem poprzecznym.

Do każdej ilości jednorazowo zakupionego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Wyroby powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

Po wytyczeniu całego odcinka drogi należy przedstawić przebieg drogi Zamawiającemu.

Po ułożeniu każdej warstwy podbudowy należy zawiadomić Zamawiającego w celu sprawdzenia wykonania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacją).

Roboty ziemne:

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na system korzenny. W wypadku prowadzenia prac w bliskim obrębie drzew prace ziemne należy prowadzić ręcznie tak, aby nie naruszyć korzeni i drzewostanu. Nadmiar ziemi powstały w wyniku korytowania należy wywieźć poza teren cmentarza i nie gromadzić go w przejściu. Prace należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na istniejące przejścia i grobowce, dlatego większość prac ziemnych należy prowadzić ręcznie. Budowę nowej drogi należy wykonywać kompleksowo krótkimi odcinkami tak, aby nie utrudnić komunikacji pieszych.

Wszystkie odpady które zostaną „wytworzone” w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy sukcesywnie usuwać z terenu budowy a nie gromadzić w miejscu realizacji zadania.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin miejsca wykonywanych prac oraz omówienia szczegółowego zakresu zamówienia, należy kontaktować się z Wydziałem Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami - Katarzyna Długosz - tel. 91 321 45 74.

Sporządziła: Katarzyna Długosz

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr …………………………..… z dnia ………………… dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto …………………… zł (słownie złotych: ………………………...….......………..…

……………………………………………………………….....................................…………)

podatek VAT ………………… zł (słownie złotych:……………………...…………………....

…………………………………………………………………………….................................)

cenę brutto …………………… zł (słownie złotych: ….………………………...………..........

…...…….....................................……………………………………………………………….)

cenę jednostkową brutto ………………… zł/m2 (słownie złotych: ….………………………..

…...…….....................................……………………………………………………………….)

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: …….....……………………………………………………………………

Adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………... Nr telefonu: ……………………………..…….. E-mail: ………………………………………

NIP: ………………………………….....……… Regon: ……………………………………...

Nr rachunku bankowego: ………………………………….....………………………………....

Termin realizacji zamówienia: ………………………………......……………………………...

Okres gwarancji (jeżeli dotyczy):........…………………………………………………….……

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: …………………….........…………..……

Miejscowość ……………………………… 	dnia	……………………………………

Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej:		……………………………………

Pieczątka wykonawcy:		……………………………………