Opis przedmiotu zamówienia:

Usunięcie elementów ozdobnych ściany elewacyjnej budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 55 w Świnoujściu.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż naklejonych na elewację elementów ozdobnych ze styropianu twardego: gzyms pośredni, portal przy balkonie z listwami ozdobnymi, herb miasta oraz napis Miasto Świnoujście,

- demontaż elektronicznego wyświetlacza informacji świetlnych,

- naprawa ściany elewacyjnej w miejscach po zdemontowanych ww. elementów ozdobnych,

- mycie wodne ciśnieniowe  ściany elewacyjnej,

- uzupełnienie brakującego tynku strukturalnego, uzupełnienie imitacji boni w miejscu po

napisie „MIASTO ŚWINOUJŚCIE”,

- malowanie płyty balkonowej (od spodu i policzki) oraz malowanie balustrady balkonowej,

- gruntowanie i malowanie elewacji w kolorze istniejącym farbą sylikonową lub silikatową (lub inną zabezpieczającą od porostów i glonów na ścianie)  faktura gładka Tikkurila Facade

4839, tynk strukturalny  - faktura baranka Tikkurila Facade 4826.

Powierzchnia ściany stanowiącej przedmiot zamówienia – około 119 m2.

Całość robót należy wykonywać z rusztowania (nie zaleca się podnośnika).

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać elewacji do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.