#### Zakres rzeczowy robót remontowych w salach lekcyjnych nr 7, 9, 17, 22  w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

Zakres prac:

sala lekcyjna nr 7: pow. użytkowa 46,50 m2, h=3,88m

- wymiana instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych (2 gniazda podwójne na ścianie z tablicą, 1 gniazdo podwójne na ścianie przeciwnej,

- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych (6 szt.) z żarowych na  świetlówkowe typu INNOWO E 23GN 2x26 WG 13   (właściwy poziom natężenia oświetlenia),

- wymiana listew przypodłogowych z pcv na drewniane, frezowane wys. min. 15cm, listwy wyszlifowane, gruntowane i malowane lakierobejcom,

- malowanie ścian farbą lateksową do wysokości ościeżnicy z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie szpachlowe gr. 3mm z twardego gipsu, powyżej ościeżnicy malowanie emulsyjne z wcześniejszym wykonaniem gładzi szpachlowych. Kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie malowania

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie grzejników żeliwnych emalią ftalową (3 szt.),

sala lekcyjna nr 9: pow. użytkowa 60,30 m2. H=3,88m wymiana instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych (2 gniazda podwójne na ścianie z tablicą, 1 gniazdo podwójne na ścianie przeciwnej,

- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych (6 szt.) z żarowych na  świetlówkowe j.w.   (właściwy poziom natężenia oświetlenia),

- wymiana listew przypodłogowych z pcv na drewniane, frezowane wys. min. 15cm, listwy wyszlifowane, gruntowane i malowane lakierobejcą,

- malowanie ścian farbą lateksową do wysokości ościeżnicy z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie szpachlowe gr. 3mm z twardego gipsu, powyżej ościeżnicy malowanie emulsyjne z wcześniejszym wykonaniem gładzi szpachlowych. Kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie malowania

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- odboje ścienne pcv na wysokości stołów - ściana naprzeciw okien,

- malowanie grzejników żeliwnych emalią ftalową (3 szt.)

sala nr 17:

-     montaż nawiewników higrosterowanych  w ramach okiennych (2 szt.),

-     montaż 10 tulei w pasie dolnym skrzydła drzwiowego dla poprawy wentylacji

grawitacyjnej sali,

sala lekcyjna nr 22: pow. użytkowa 49,30 m2, h=3,86m

- wymiana instalacji oświetleniowej oraz gniazd wtykowych (2 gniazda podwójne na ścianie z tablicą, 1 gniazdo podwójne na ścianie przeciwnej,

- wymiana opraw oświetleniowych sufitowych (9 szt.) z żarowych na  świetlówkowe typu   (właściwy poziom natężenia oświetlenia),

- wymiana listew przypodłogowych z pcv na drewniane, frezowane wys. min. 15cm, listwy wyszlifowane, gruntowane i malowane lakierobejcom,

- malowanie ścian farbą lateksową do wysokości ościeżnicy z przygotowaniem powierzchni do malowania – gładzie szpachlowe gr. 3mm z twardego gipsu, powyżej ościeżnicy malowanie emulsyjne z wcześniejszym wykonaniem gładzi szpachlowych. Kolorystyka ścian do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie malowania

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- malowanie grzejników żeliwnych emalią ftalową,

- wymiana podłogi ( zerwanie istniejącej wykładziny pcv i dywanowej, demontaż starych płyt pilśniowych, naprawa podłoża jastrychowego, wylanie masy samopoziomującej, montaż nowej wykładziny typu linoleum wraz ze zgrzewaniem łączeń, demontaż istniejących listew przypodłogowych drewnianych, czyszczenie malowanie i ponowny ich montaż),

- demontaż umywalki, montaż nowej umywalki szer. 60 cm wraz z nową szafką (istniejąca bateria ścienna, pozostaje), skucie istniejącej glazury , przygotowanie powierzchni ścian i położenie nowego fartucha z glazury na wys. około 1,20m w narożniku przy umywalce,

- schowanie pod tynk istniejących przewodów w korytkach montażowych (około 15mb).

Wszystkie materiały rozbiórkowe należy wywieść na miejskie składowisko odpadów.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin pomieszczeń przeznaczonych do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.