## Tynki wewnętrzne, malowanie :

Istniejące: cementowo-wapienne

Projektowane: Klatka sch.  cienkowarstwowe mineralne gładzone - wytrzymałość na ściskanie min. 2MPa     Tynk zewnętrzny istniejący ( w obrębie projektowanej klatki schodowej ) należy usunąć i wykonać nową wyprawę.

Wszystkie nowe tynki wewnętrzne w obrębie proj. klatki schodowej wygładzić oraz pomalować

f. emulsyjnymi 2 x z zagruntowaniem.

W pomieszczeniach remontowanych ( 0.2. – 0.5. oraz 0.18. i 1.1. ) uzupełnić ubytki po zamurowaniach, osadzonej stolarce itp. następnie usunąć stare powłoki, poddać przecierce i wygładzić oraz pomalować

f. emulsyjnymi 2 x z zagruntowaniem.

W pom. 0.2. oraz 1.1. usunąć boazerie a ściany wyprawić i pomalować  j.w.