ZAKRES   RZECZOWY PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki  kotłowni przy budynku  ul. Sosnowa 2 oraz  rozbiórki  budynku gospodarczego położonego przy ul. Łużyckiej 5 w Świnoujściu.

Kotłownia przy budynku ul. Sosnowa 2.

Kotłownia położona na działce nr 229 obr. 12 w Świnoujściu. Obiekt posadowiony w przyziemiu ½ kondygnacji powyżej terenu dobudowany do budynku mieszkalnego - obecnie przychodnia lekarska.  Schody żelbetowe zewnętrzne, kotłownia styka się ze ścianami budynku mieszkalnego. Ściany kotłowni betonowe, ścianki działowe żelbetowe, stropodach żelbetowy jednospadowy kryty papą

Powierzchnia zabudowy: 41 m2, wysokość budynku : około 2,40m od poziomu posadzki.

Budynek gospodarczy przy ul. Łużyckiej  położony na działce 193 obr. 6 w Świnoujściu. Budynek piętrowy stykający się z parterowymi komórkami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalno - usługowym.

Budynek piętrowy bez podpiwniczenia, ściany murowane z cegły, strop drewniany, schody wewn. drewniane, dach konstrukcji drewnianej, jednospadowy kryty papą.

Pow. zabudowy: 23 m2

Wysokość: około 5 m

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo - kosztorysowej:

- projekt rozbiórki budowlano – wykonawczy wielobranżowy: architektura, konstrukcja, wraz

z kompletem uzgodnień, opinii i sprawdzeń wymaganych   przepisami dla tego rodzaju obiektów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży budowlanej,

- kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót .

Projekty oddzielne na poszczególne obiekty.

Projektant zapewni wykonanie dokumentacji projektowej określonych powyżej z należytą starannością w zakresie niezbędnym rozbiórki obiektu, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących norm i zasad wiedzy technicznej.

Projekty należy wykonać w ilości:

- projekt budowlano – wykonawczy - 5 egz.,

- kosztorys inwestorski - 2 egz.,

- przedmiary - 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

Dokumentacja projektowa powinna również szczegółowo określić sposób prowadzenia prac rozbiórkowych na styku części rozbieranych obiektów  z pozostałą częścią budynków sąsiednich. Dokumentacja powinna również dokładnie określić zakres i sposób naprawy odkrytych ścian budynków po rozbiórce w miejscu styku po rozebraniu kotłowni oraz budynku gospodarczego.

Oferta powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Całość dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy dostarczyć Zamawiającemu również w zapisie elektronicznym umożliwiającym otwarcie plików w programach ogólnodostępnych np. PDF . Zapis zostanie wykorzystany do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Zaleca się dokonać wizji lokalnej obiektów stanowiących przedmiot opracowania.

Informacje dodatkowe: Leszek Kozłowski  – Inspektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami – tel. 091 321 57 17.