Opis przedmiotu zamówienia:

Remont podłogi parkietowej w sali 17  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

Zakres robót

Sala nr 17 piętro pow. 42,30 m2.

Cyklinowanie podłogi z deski parkietowej dębowej cykliniarką bezpyłową, czyszczenie, szlifowanie i lakierowanie listew przypodłogowych, szpachlowanie szczelin, odpylanie powierzchni podłogi przed lakierowaniem, gruntowanie podłogi drewnianej podkładem pod lakier Bona Trafic , lakierowanie 3 krotne  podłóg parkietowych lakierem dwu składnikowym Bona Trafic o dużej twardości i odporności na ścieranie. Użyty lakier musi posiadać wymagane atesty (atest higieniczny), aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie zamówienia: 24 miesiące.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

W celu dokonania oględzin w/w. pomieszczeń oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.