#### Zakres rzeczowy robót nawierzchniowych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu.

Zakres prac:

I teren przy skoczni w dal przy boisku szkolnym

- wykonanie utwardzenia terenu wokół trzech boków zewnętrznych drewnianej skrzyni z piaskiem do skoku w dal. Utwardzenie z betonowych płytek chodnikowych o wymiarach 50x50x6 cm wraz z betonowym obrzeżem chodnikowym. Utwardzenie o pow. Około 24 mb (12 m2) wykonać wraz z przygotowaniem podłoża: korytowanie, wyrównanie podłoża piaskiem zagęszczenie mechaniczne, podsypka piaskowa grubości 10 cm,   zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem.

II teren przy zejściu zewnętrznym do pomieszczenia harcówki (poziom przyziemia) w części

elewacji zachodniej budynku

- montaż odcinka długości 1 m odwodnienia liniowego w dolnej części schodów zewnętrznych zejściowych do pomieszczenia harcówki w tym: skucie betonu przy stopniu na głęgokość około 30 cm, izolacja pionowa betonowych ścianek po rozkuciu, wypełnienie rozkutej niszy piaskiem wraz z zagęszczeniem, osadzenie korytka odwodnienia liniowego (polimerobetonowa, żeliwna lub pcv) z rusztem stalowym ocynkowanym z możliwością odkręcania rusztu dla czyszczenia.

W załączeniu zdjęcia miejsca dla montażu kratki oraz utwardzenia przy skoczni w dal.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Fot.1. Utwardzenie przy skoczni w dal

Fot.2. Miejsce montażu odwodnienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin terenu objętego zamówieniem. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.