Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót remontowych części elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu, przebudowa mocowania konstrukcji do gry w koszykówkę oraz utwardzenie terenu przed kontenerem socjalnym na boisku ORLIK.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie naprawy zdewastowanej ściany elewacyjnej budynku sali gimnastycznej w tym:

- rozebranie uszkodzonych płytek elewacyjnych klinkierowych,

- wycięcie uszkodzonego styropianu oraz kleju którym był mocowany do ściany,

- przygotowanie powierzchni ściany do przyklejenia nowego styropianu,

- wklejenie nowego docieplenia ściany (gruntowanie ściany, przyklejenie styropianu, kołkowanie, osadzenie siatki na kleju, gruntowanie, przyklejenie nowych płytek klinkierowych możliwie najbardziej zbliżonych do istniejących, spoinowanie (pow. około 15 m2),

- zmycie grafitti na klinkierze z powierzchni ścian remontowanych (pow. 12 m2),

- naprawa uszkodzonej ściany – bez klinkieru- wykończonej metodą mokrą lekką poprzez zaszpachlowanie ubytków uszkodzeń elewacji, uzupełnienie tynku strukturalnego , przemalowanie farbą elewacyjną sylikonowa naprawianej ściany (pow. około 45 m2),

- uzupełnienie, wymiana pojedynczych płytek klinkierowych na elewacji: 35 szt.

Utwardzenie terenu przed wejściem do kontenera socjalnego:

- utwardzenie nawierzchni gruntowej o pow.  25 m2 kostką betonową typu starobruk (dopasowaną do koski istniejącej przy wejściu na ORLIKA) grubości 6 cm ułożoną na podsypce piaskowej 15 cm z korytowaniem, zagęszczeniem z obrzeżami chodnikowymi betonowymi. Utwardzenie wyprofilować dopasowując się do poziomu bieżni i utwardzenia istniejącego.

Przebudowa mocowania konstrukcji do gry w koszykówkę:

- demontaż 2 szt. konstrukcji stalowych do koszykówki, rozebranie istniejącego fundamentu betonowego, wykonanie nowego fundamentu pod konstrukcję konstrukcji koszy wg załączonego schematu i opisu producenta konstrukcji. Ponowny montaż konstrukcji na nowym fundamencie,

- j.w.  2 szt. koszy lecz bez demontażu (kosze już zdemontowane),

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin dachu przeznaczonego do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.

Fot.1.  Widok na elewację przewidzianą do remontu.

Fot.2.  Miejsce elewacji do naprawy.

Fot.3. J.w.

Fot.4. Uszkodzone  łączenie ściany  cokołu ze  ścianą z tynkiem strukturalnym.