Załącznik nr 2 do umowy z dnia

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

UTRZYMANIE  ZIELENI  W PASACH  DROGOWYCH

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  MATERIAŁY

3.  PRACOWNICY I SPRZĘT

4. TRANSPORT

5.  WYKONANIE  ROBÓT

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

7.  OBMIAR  ROBÓT

8.  ODBIÓR  ROBÓT

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

1.  WSTĘP

  - Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni w pasach drogowych Gminy Miasto Świnoujście.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w  zieleni w pasach drogowych na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac

związanych z:

- podcinką pielęgnacyjną drzew i krzewów;

- odsłanianiem poprzez podcinkę gałęzi drzew i krzewów zasłoniętych: znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej,  lamp  ulicznych,  reklam  umieszczonych w pasach drogowych,

- ścinaniem drzew i krzewów;

- frezowaniem pni;

- usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnie drogową oraz złamanych lub uszkodzonych;

- podcinką i formowaniem żywopłotów;

- usuwaniem odrostów przy drzewach znakach drogowych, barierkach;

- koszeniem i zbieraniem skoszonej trawy;

- zgrabianiem liści z pasów drogowych;

- leczeniem drzew;

- sadzeniem drzew,  krzewów, bylin, kwiatów  w pasach drogowych;

- pielęgnacją  drzew, krzewów, bylin i kwiatów  w pasach drogowych;

- odchwaszczaniem krzewów, bylin, kwiatów;

- innymi pracami w zieleni w pasach drogowych wg. potrzeb;

- wywozem odpadów zielonych i innych na wysypisko na własny koszt.

1.4 Określenia podstawowe

    - Pielęgnacja   drzew   i  krzewów -    zespół   zabiegów   agrotechnicznych    tworzących warunki   dla prawidłowego  ukorzenienia, wzrostu i  rozwoju  roślin  charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

    - Podcinka  pielęgnacyjna  drzew   w  pasach  drogowych  -   zapewnienie   bezpieczeństwa ruchu  drogowego   i    pieszego. Do   zagrażających   bezpieczeństwu    ruchu drogowego należą  drzewa  tworzące z konarami łącznie  z liśćmi prześwit  mniejszy  niż  4,5  mb  w pionie   i   mniejszy   niż   szerokość   jezdni  w   poziomie. Dlatego  celem  zapewnienia prawidłowej widoczności na drodze należy dokonać podcinki   drzew  tak  aby  zachować skrajnię  pionową  wynoszącą  4,5 mb powiększoną o 1,0 mb. Usunięcie  gałęzi i  konarów   drzew   uszkodzonych, uschniętych  i  złamanych.

    - Podcinka  krzewów   i    żywopłotów   -     skrócenie   na   żądaną  wysokość  i uzyskanie pokroju krzewu.

    - Pielęgnacja zadrzewień przydrożnych  -   zespół  czynników  uprawnych,  ochronnych  i melioracyjnych,   które   tworzą   sprzyjające   warunki   rozwoju posadzonych  drzew   i krzewów łączących drogę z otoczenie.

    - Odchwaszczanie  - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

    - Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy stosunku związków  pokarmowych i struktury gleby.

    - Koszenie  trawy - usuwanie części roślin trawiastych na określoną wysokość.

    - Ziemia urodzajna -  ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

    - Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, bylin.

    - Bryła korzeniowa- uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

    - Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

    - Forma  pienna  -  forma  drzewa  i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami  o  wysokości  od  180 - 220 cm,  z wyraźnym nie przeciętym przewodnikiem  i uformowana koroną.

    - Forma  krzewiasta -   forma  właściwa  dla   krzewów  lub  forma  drzewa  utworzona  w szkółce  przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

    - Bylina – zielna roślina wieloletnia zimująca w gruncie.

    - Drzewo – roślina wieloletnia o wykształconym pniu, który na pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

    - Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, nie wytwarzająca pnia ani korony, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

    - Materiał roślinny – drzewa, krzewy, byliny.

    - Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacja Techniczną, zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - Pień – dolna, nieugałęziona część przewodnika.

    - Przewodnik- pęd główny stanowiący oś drzewa.

    - System korzeniowy – podziemna część rośliny stanowiąca zespół korzeni uformowanych przez roślinę.

    - Zieleń pasa drogowego – zieleń znajdująca się przy drodze i stanowiąca działkę pasa drogowego.

    - Stacja przeładunkowa – miejsce gdzie następuje przeładowanie odpadów przed ich dalszym transportem do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie. Stacja przeładunkowa odpadów na terenie Miasta Świnoujście znajduje się przy ul. Pomorskiej.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z opisem   podanym  w pkt. 5  "Wykonanie robót".

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodność  ze  Specyfikacją Techniczną  i zleceniami  Zleceniodawcy.

2.  MATERIAŁY

2.1. Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i średnicę od 8 cm  do 10 cm.  Ostro  zaciosany  jeden  koniec  powinien  być  zabezpieczony środkami konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długość koło 1,0 m.

2.2 Wiązadła

Wiązadłami są odcinki elastycznej  taśmy parcianej, szerokości około 2 cm,  długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewa do palika.

2.3. Preparaty impregnujące i powierzchniowe

Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez   producentów   posiadając   właściwości   grzybobójcze  i   maskująco  -  izolacyjne. Powinny one ograniczyć  parowanie  soków  komórkowych  i  zapobiegać  gniciu  drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstających po cięciach.

2.4. Kora przekompostowana

Kora przekompostowana rozdrobniona oraz zrąbki rozdrobnione są materiałem stosowanym do ściółkowania, drzew, krzewów, żywopłotów, pnączy, bylin. Ściółka powinna być  wyłożona warstwą o grubości 5 cm. Do wykończenia  powierzchni należy użyć ściółki rozdrobnionej. Wielkość frakcji powinna być 5 cm długości oraz 1 cm średnicy.  Ściółka powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów). Odczyn stosowanej ściółki powinien być obojętny.

2.5. Nawozy organiczne

Do  nawozów   organicznych  należą: obornik, gnojowica, kompost (z resztek organicznych przetworzonych  na  pryzmach),   torf  i  nawozy  zielone,  odpowiadające  PN  i  BN  ( dla poszczególnych asortymentów).

2.6. Nawozy mineralne

Do  nawozów  mineralnych należą, dostarczane przez przemysł, związki chemiczne lub ich mieszanki , jak  np. dostępne  w  handlu  nawozy  azotowe,  fosforowe, potasowe, wapienne oraz mikronawozy itp. odpowiadające PN i BN  ( dla poszczególnych asortymentów).

2.7. Środki ochrony roślin

Do  chemicznych  i  biologicznych  środków  ochrony  roślin należą preparaty owadobójcze,            grzybobójcze,    przeciw    gryzoniom,  a    także  regulatory  wzrostu   roślin   i   herbicydy, odpowiadające np. PN i BN ( dla poszczególnych asortymentów).

2.8. Mieszanka traw

Wybór gatunku traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o dobrym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN – R – 65023. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg. której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka nasion powinna składać się z gatunków niskich, rozłogowo-luźnokępkowych o mocnym systemie korzeniowym.

2.9. Materiał roślinny sadzeniowy

2.9.1.   Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki roślin powinny być zgodne z normą PN – R-67023(3) i PN- R – 67022(2), BN-76/9125-01(6) właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wysokość pnia, liczba szkółkowań oraz zgodne z opracowaniem Związku Szkółkarzy Polskich – zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego.

Materiał roślinny powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego

Zakupić należy dorosły materiał szkółkarski :

- drzewa liściaste formy piennej o obwodzie pnia macierzystego na wys. 100 cm od powierzchni ziemi nie mniejszej niż 12-14 cm,

- drzewa iglaste o wysokości nie mniejszej niż 150 cm,

- krzewy iglaste o szerokości nie mniejszej niż 40-50 cm,

- krzewy liściaste o wysokości nie mniejszej niż 40 – 50 cm,

- krzewy liściaste żywopłotowe o wysokości nie mniejszej niż 60-100 cm,

- krzewy liściaste zimozielone żywopłotowe wys. do 30 cm.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pęk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- system korzeniowy powinien być zwarty, prawidłowo rozwinięty, bez śladów uszkodzeń, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie włośnikowe,

- bryła korzeniowa u drzew powinna być prawidłowo uformowana, bez uszkodzeń oraz nieprzesuszona, wielkość bryły powinna być proporcjonalna do wielkości rośliny,

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być prosty,

- korona powinna być uformowana na wysokości 200-220 cm,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte.

Sadzonki nie powinny posiadać następujących wad:

- uszkodzeń mechanicznych części nadziemnej i korzeni,

- śladów żerowania szkodników,

- oznak chorobowych,

- odrostów poniżej szczepienia,

- martwic i pęknięć kory oraz zmurszeń kory,

- uszkodzeń przewodnika i pąka szczytowego,

- zwiędnięć i pomarszczeń kory na korzeniach i części nadziemnych,

- nie zabliźnionych ran po cięciach formujących,

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

- wieloprzewodnikowe lub widlaste korony,

- posuszu systemu korzeniowego,

- uszkodzeń bryły korzeniowej.

2.9.2. Kwiaty i byliny

Sadzonki roślin kwietnikowych jednorocznych i wieloletnich powinny być:

- oznaczone etykietą z nazwą łacińska,

- technicznie dojrzale tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte , z dobrze rozwiniętym co najmniej jednym pakiem kwiatowym,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- rośliny powinny być dostarczone w doniczkach o średnicy co najmniej 9-10 cm.

Wady niedopuszczane:

- zwiędnięte liście i kwiaty,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzone pąki kwiatowe, łodygi, liście, korzenie,

- uszkodzenie  lub przesuszenie bryły korzeniowej.

Materiał roślinny powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

2.9.3. Róże

Zakupić należy dorosły materiał sadzonkowy co najmniej dwukrotnie szkółkowany o wysokości nie mniejszej niż 40 – 50 cm, właściwie oznaczony etykietą z nazwą łacińską i polską, podaną wysokością oraz liczbą szkółkowań. Sadzonki powinny być technicznie dojrzale tzn. nadające się do wysadzania, jednolite w całej partii, zdrowe, niezwiędnięte,  bez oznak chorobowych i śladów żerowań szkodników.

- PRACOWNICY  I SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy

    - Wykonawca powinien dysponować kadrą, gwarantującą poprawne wykonanie zadania co  najmniej dziesięcioma osobami.

    - Kierownikiem  robót w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej, który powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej lub odpowiednie uprawniania inspektora nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych, legitymującego się co najmniej 5 letnia praktyką zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni stanowiącej zakres zamówienia – umowa na pracę na czas nieokreślony.

    - Operatorami pilarki spalinowej co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia pilarskie i umowa o pracę na czas nieokreślony.

    - Osobą posiadająca uprawnienia w zakresie kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drogach, umowa o pracę na czas nieokreślony.

    - Zatrudnieni do wykonania usługi pracownicy mają posiadać estetyczną odzież roboczą z logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.

    - Wykonawca zobligowany jest do posiadania stałej bazy technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 umożliwiającej składowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do realizowania zamówienia, zlokalizowaną na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Baza powinna posiadać również budynek całoroczny z pomieszczeniem biurowym, socjalnymi  oraz miejscem do postoju sprzętu i środków transportu.

    - W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów o ruchu drogowym, utrzymania porządku i czystości w gminach, ustawy o ochronie przyrody, ochronie środowiska, o odpadach i regulaminu utrzymania czystości w mieście.

  - Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej:

Wykonawca  jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje należyte wykonacie usługi i jednocześnie nie spowoduje uszkodzenia terenu wykonywania prac oraz obiektów na nich posadowionych.

    - Sprzęt użytkowany do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym.

    - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować świadczenie usług, zgodnie z zasadami określonymi w STWIOR i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt używany do realizacji zadań wynikający z STWIOR musu być sprawny technicznie oraz utrzymany w gotowości do pracy.

    - Przystępujący  do   utrzymania   zielni   przydrożnej   powinien   wykazać   się    możliwością  korzystania z następującego sprzętu:

      - Do utrzymania i sadzenia roślin - ręczne narzędzia do uprawy gleby i odchwaszczania.

      - Do wycinki i podcinki drzew oraz pielęgnacji części nadziemnej roślin:

- piłę łańcuchową,

- piłę spalinową,

- nożyce spalinowe,

- sekator,

- teleskopowa pilarka,

- inne  urządzenia ręczne do cięcia drewna,

- podnośnik samojezdny,

- rębak,

- rozdrabniarka do gałęzi,

- dmuchawę.

    - Do  ochrony  roślin  -  cysternę  do  transportu  cieczy, opryskiwacz w zależności od zakresu robót, agregowany z ciągnikiem lub przenośny do oprysków na mała skalę.

    - Do karczowania pni - frezarkę do pni, ew. spycharkę, ciągnik wyposażony w wyciągarkę.

    - Do koszenia trawy:

- kosiarki spalinowe:  ręczne,  samojezdne, żyłkowe,

- kosiarka doczepiana do ciągnika bijakowa samozbierająca,

- kosiarka wysięgnikowa doczepiana do ciągnika,

- grabie do zdrabniania skoszonej trawy.

UWAGA - Wyklucza się stosowanie kosiarek rotacyjnych.

  - Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego (znakiem A014 i C-9 oraz wyposażyć w lampkę błyskową zespoloną) , zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Instrukcją oznakowania robot prowadzonych w pasach drogowych”). Powinien spełnić wymogi do wykonani zadań i być dopuszczony do pracy na drogach publicznych.

    - Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu, zaopatrzony w osłony.

    - Prace  powinny  być  prowadzone  w  sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń ruchu drogowego.

    - Wykonawca  robót  ponosi  odpowiedzialność  cywilno-prawną  za  ewentualne  nieszczęśliwe wypadki oraz szkody spowodowane koszeniem.

    - Wykonawca  bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu.

- TRANSPORT

Środki transportu:

- samochód dostawczy,

- ciągnik rolniczy,

- przyczepa.

  - Transport materiałów do wykonywania nasadzeń.

Transport  materiału  roślinnego  do  nasadzeń  można  wykonywać   dowolnymi  środkami transportu. Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed  uszkodzeniem pędów, korzeni i  bryły   korzeniowej.   Rośliny   z   bryłą   korzeniową   powinny   mieć   opakowane  bryły korzeniowej   lub   być    w    pojemnikach    oraz    powinny    być     zabezpieczone    przed przesuszeniem i przemarznięciem.

Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą rośliny przed wyschnięciem.

Ciągnik  używany  do  oprysków  winien być  wyposażony  w przekaźnik mocy i urządzenie, umożliwiające zagregowanie z   opryskiwaczem.

  - Transport   odpadów i innych materiałów.

Do    wywozu    gałęzi,  dłużnicy,   chwastów    i   pozostałych   resztek   należy      stosować dowolny  środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Specyfikacją Techniczną, poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac. Błędy popełnione przez Wykonawcę będą usuwane przez niego niezwłocznie i na jego koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów prac oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i ST, a także w normach i wytycznych. Przed podjęciem decyzji Zamawiający uwzględni wymogi badań materiałów i prac, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

  - Trawniki

    - Koszenie trawników z  pozostawieniem   masy  zielonej  –  wykonanie  koszenia  trawy  na  wysokość  5-7 cm   zestawem  maszyn  (ciągnik  +  agregat  do  koszenia trawników),  kosiarka  ciągnikowa, kosiarki  ręczne  lub  kosy   żyłkowe,   pozostawienie   skoszonej   trawy  na  powierzchni  trawnika   bez   grabienia, wyrównanie kretowisk, dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa).

    - Koszenie trawników z  zebraniem  masy  zielonej  –  wykonanie  koszenia trawy na wysokość 5-7cm zestawem maszyn (ciągnik +  agregat do koszenia trawników), kosiarka ciągnikowa, kosiarki ręczne   lub kosy żyłkowe, zgrabienie skoszonej trawy i wszelkich nieczystości, dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa).

    - Wywóz  masy  zielonej i nieczystości do stacji przeładunkowej  odpadów na  koszt Wykonawcy.

    - Uprzątnięcie  terenu z nieczystości stałych takich jak: papiery, pety po papierosach, butelki plastikowe, szkło itp. dokładne posprzątanie terenu przyległego do pasa koszonej trawy (chodnik, ulica, ścieżka rowerowa) i  wywóz  do stacji przeładunkowej odpadów.

    - Zgrabianie liści  na  sterty  i wywiezienie   ich   do stacji przeładunkowej odpadów, uprzątnięcie terenu  z   nieczystości   stałych   ( papiery,   butelki plastikowe, szkło itp.- wywóz do stacji przeładunkowej odpadów ).

    - Odchwaszczanie trawników – ręczne wyrywanie chwastów z korzeniami gdy przerosną na  10 cm powyżej górnej linii trawy, dokładne posprzątanie i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

    - Renowacja nawierzchni trawnika – przygotowanie terenu do posiania nowej trawy, przekopane, zebranie nadmiaru ziemi na głębokość 5 cm poniżej krawężnika ,  dospanie ziemi urodzajnej, zagrabienie , uwałowanie i posianie nowej trawy, pielęgnacja przez podlewanie i odchwaszczanie.

    - Wykonanie nowego trawnika – przekopanie gleby na głębokość 15-20 cm, wybranie kamieni, darni, wyrównanie powierzchni, w miarę potrzeby dostania ziemi urodzajnej, rozrzucenie nawozów mineralnych w dawce wg. zleceń producenta, zgrabienie terenu, wałowanie, wysyp nasion 4kg/100m2, pokrycie nasion za pomocą grabi lub wału oraz podlanie.

  - Podcinka drzew:

Usunięcie   gałęzi  i  konarów  liściastych  drzew  i  krzewów wrastających w światło skrajni drogowej, uszkodzonych,  uschniętych   i   złamanych   roślin   wykonuje   się  ostrymi narzędziami  (nożem  ogrodniczym -  krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą  łańcuchową  lub tarczową).  Grube  konary  i  gałęzie  należy  usunąć,  wykonując  trzy cięcia:

- pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi,

- drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew,

- trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który   powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

Rodzaje podcinek drzew:

    - Sanitarna  –  przy użyciu  piły  łańcuchowej  lub sekatora  oraz podnośnika  z koszem,      usunięcie posuszu gałęziowego i obumarłych lub zainfekowanych gałęzi, reedukacja korony do 30%.

    - Formująca  –  przy  użyciu  piły  łańcuchowej,  nożyc  do   żywopłotu  lub  sekatora  oraz podnośnika  z   koszem;  korekcja  korony  dotyczy   koron  zdeformowanych  i obejmuje        usunięcie   niepotrzebnych    pędów   konkurencyjnych   i zapobieganiu    niepożądanym kierunkom rozwoju korony.

    - Skrajnia  –  usunięcie  przy użyciu piły spalinowej oraz podnośnika z koszem wszystkich gałęzi mogących stworzyć zagrożenie w ruchu pojazdów oraz pieszych, skrajnia drogowa 4,70m, nad chodnikiem lub drogą rowerową 2,50m.

    - Prześwietlająca  –  usunięcie  przy  użyciu  piły  spalinowej  oraz  podnośnika  z koszem obejmuje cięcia których celem jest zmniejszenie naporu  oddziaływania  wiatru,  poprawy warunków    świetlnych,   prześwietlenie   nie   powinno   przekraczać   5  -  10  %   masy asymilacyjnej drzewa, jest wykonywane równomiernie w całej koronie drzewa.

    - Techniczne (poprzez podcięcie) odsłanianie  znaków  drogowych,  sygnalizacji świetlnych,  lamp   i   reklam –  usunięcie  wszystkich odrostów -  pędów    kolidujących swoim zasięgiem w  znaki i  urządzenia, wykonać należy piłą lub nożycami spalinowymi, przy  użyciu  podnośnika  z  koszem.

    - Usuwanie  odrostów  przy  drzewach,  sygnalizacji  świetlnej,  barierkach  –   wykonane za pomocą nożyc spalinowych, poprawia estetykę terenu  oraz ogranicza niekontrolowany rozrost drzew i krzewów.  Czynność  usunięcia  odrostów  dot.  1 szt.  drzewa,  słupa, latarni  itp. a nie 1 szt. odrostu.

    - Zrębkowanie gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystanie  ich  jako  podściółka  krzewów;   pocięcie  grubych  konarów  (gałęzi)  i wywiezienie  do stacji przeładunkowej odpadów na własny koszt.

    - Wywóz – wywóz odpadów zielonych do stacji przeładunkowej odpadów  na własny koszt. Dostarczanie kart przyjęcia odpadów na życzenie Zamawiającego.

  - Podcinka krzewów:

- formowanie, wykonane przy użyciu nożyc spalinowych lub elektrycznych mające na celu uformowanie krzewów w zwartą bryłę oraz pobudzenie ich do wytworzenia młodych pędów,

- odmładzanie, wykonane za pomocą piły spalinowej lub elektrycznej oraz sekatora ręcznego, ma na celu usunięcie wszystkich uszkodzonych, chorych lub obumarłych pędów,

- zrąbkowane   gałęzi   i  wywiezienie  do stacji przeładunkowej  odpadów lub wykorzystanie we   własnym zakresie.

  - Frezowanie - obejmuje  ręczne  obkopanie  pnia  na  głębokość  umożliwiającą prawidłowe wykonanie  prac;  frezowanie  odbywa  się  przy  pomocy  frezarki  na  głębokość minimum 20 cm  poniżej  powierzchni  krawężnika.  Po zakończeniu frezowania należy dół uzupełnić ziemią  urodzajną  i  pozostawić  do  dalszego  użytkowania  (siew   traw   lub  uzupełnienie nasadzeń  innym  drzewem),  po  zakończonej  prac

  - Leczenie drzew - zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzew:

- leczenie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi polega na oczyszczeniu powierzchni drzewa z martwych lub zainfekowanych warstw do „żywego drewna” a następnie zabezpieczenie oczyszczonej powierzchni preparatem grzybobójczym,

- zakładanie wiązań elastycznych należy wykonać w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości w budowie korony drzewa, których nie można skorygować cięciami, a które grożą wyłamaniem konarów, rozłamaniem pnia lub przewróceniem drzewa. Sposób i zakres zastosowania wzmocnień należy każdorazowo ustalić z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Sadzenie drzew:

- przygotowanie miejsca do posadzenia (odchwaszczenie, usunięcie nieczystości stałych i kamieni), wykopanie dołu, uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, podlanie wodą,

- posadzenie drzewa, zamontowanie rury napowietrzającej system korzeniowy, uzupełnienie ziemią urodzajną, podlanie wodą, wyrównanie terenu, wykonanie obrzeża z ziemi mającego za zadanie utrzymanie wody w obrębie systemu korzeniowego, palikowanie posadzonego drzewa,

- bryła korzeniowa musi zostać całkowicie przykryta ziemią, aby nie obsychał system korzeniowy,

- materiał roślinny winien pochodzić ze sprawdzonych i znanych gospodarstw szkółkarskich posiadających odpowiednie certyfikaty szkółkarskie,

- pień drzewa winien być prawidłowo wykształcony, prosty, bez oznak chorób i szkodników drzew oraz uszkodzeń mechanicznych,

- korona drzewa powinna być prawidłowo wykształcona, posiadająca liczne młode odrosty z pąkami kwiatowymi i liściowymi,

- obwód pnia winien zawierać się w granicach 16-18cm, mierzony na wysokości 100cm od podstawy pnia,

- średnica bryły korzeniowej winna znajdować się w granicach 55-65cm,

- korona drzew, w przypadku drzew szczepionych lub formowanych winna się znajdować na wysokości 200-220cm, w zależności od gatunku i rodzaju nasadzenia.

    - Pielęgnacja nowo nasadzonych drzew:

- cięcia kształtujące koronę drzew młodych do 10 lat,

    - Opalikowanie drzewa 3 palikami i przymocowanie taśmą elastyczną,

- wymiana zużytych palików i taśm oraz ustawienie ich we właściwej pozycji, pooprawianie ustawienia palików i taśm.

    - Sadzenie drzew o dużych rozmiarach należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

  - Sadzenie krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych :

- przygotowanie miejsca do posadzenia (odchwaszczenie, usunięcie nieczystości stałych i kamieni), wykopanie dołu, uzupełnienie dołu ziemią urodzajną, podlanie wodą,

- posadzenie krzewu, byliny, kwiatów jednorocznych, uzupełnienie ziemią urodzajną, podlanie wodą, wyrównanie terenu,

- przycięcie pędów ( długość cięcia uzależniona jest od gatunku i odmiany krzewu, byliny lub kwiatów) w celu pobudzenia krzewu ,byliny, kwiatów  do wytworzenia nowych, młodych pędów.

  - Odchwaszczanie krzewów i bylin na wysepkach:

- ręczne usuwanie chwastów jednorocznych i wieloletnich, wygrabienie nieczystości stałych oraz liści, wywiezienie masy zielonej do stacji przeładunkowej odpadów.

  - Pielęgnacja krzewów lub bylin:

- podcinka krzewów i bylin, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i wywóz do stacji przeładunkowej odpadów.

  - Inne zabiegi interwencyjne przy użyciu podnośnika z koszem, rębaka, piły    spalinowej, szpadla, grabi, wału:

    - Usuwanie powalonych drzew nie później niż 1 dzień od zgłoszenia przez Zamawiającego, gałęzie należy zrąbkować i wywieźć do stacji przeładunkowej  odpadów lub wykorzystać (kompost lub wyściółka pod krzewy), pnie należy pociąć na bele o długości 1 metra i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

    - Uzupełnianie uszkodzonych trawników, ręczna wymiana powierzchni trawnika – wycięcie zniszczonej powierzchni, uzupełnienie żyzną ziemią, wysiew nasion, zwałowanie i wyrównanie powierzchni. Można także uzupełnić zniszczoną powierzchnię gotowym trawnikiem.

    - Grabienie kretowisk – ręczne wyrównanie powierzchni trawnika przy pomocy grabek.

  - Usuwanie drzew:

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- pocięcie  pnia   na  bele  o  długości  ok. 1m   lub   na  inny  wymiar  wskazany  przez  Zamawiającego,

- wywiezienie pociętego drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- posprzątanie miejsca  usuwania drzewa  z  pozostałości  ściętych  gałęzi, wygrabienie i wyrównanie terenu,

- do usuwania drzew należy wykorzystać podnośnik z koszem,

- zrąbkowane gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów   lub wykorzystanie ich we własnym zakresie.

  - Demontaż opalikowania: poprzez   demontaż    opalikowania    rozumie  się   zdjęcie opalikowania i wywóz elementów.

  - Ściółkowanie podłoża korą : przed  ściółkowaniem  podłoże należy odchwaścić, a następnie ułożyć  5 cm warstwę kory i wyrównać, uporządkowanie terenu.

  - Nawożenie: polega na dostarczeniu wieloskładnikowych nawozów rozpuszczalnych w wodzie i zaaplikowanie ich wraz z podlewaniem, w ilości zgodnej z zaleceniami producenta.

  - Podlewanie: obejmuje dowóz wody. Należy uwzględnić koszt wody. Przy podlewaniu młodych drzew należy przyjąć min. 20 dcm  3 wody/1 szt. drzewa. Przy podlewaniu starych drzew należy przyjąć min 50 dcm  3 wody/1 szt. Przy podlewaniu krzewów, bylin, kwiatów jednorocznych należy przyjąć min 10 dcm 3 wody/1 szt.

  - Usuwanie wiatrołomów: należy wykonać cięcie wiatrołomu na odcinki dogodne do transportu oraz wywóz i utylizacja masy zielonej. W  przypadku konieczności usuwania skutków wichury np. wiatrołomów,   wywrotów  lub  zawieszonych  w  konarach drzew gałęzi  i  konarów,  zagrażających  bezpieczeństwu   ludzi  i  mienia, maksymalny  czas przystąpienia  Wykonawcy do robót jw. Nie może przekraczać 0,5 godziny od chwili powiadomienia o zaistniałej sytuacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

  - Pielęgnacja kwiatów jednorocznych.

Pielęgnacja kwiatów jednorocznych polega na systematycznym pieleniu oraz spulchnianiu rabat motyką, zebraniu zachwaszczenia, usuwaniu przekwitniętych kwiatów, podlewaniu, wywozu odpadów do stacji przeładunkowej odpadów.

  - Okrycie róż i bylin na zimę.

Przygotowanie krzewów i bylin do okresu zimy, usunięcie wyschniętych kwiatostanów,  w miarę potrzeby to dokonać podcinki. Usypać kopczyki i przykryć gałęziami świerku.

  - Formowanie mis przy młodych drzewach.

Przy drzewach gdzie nie ma zastosowanych rurek do podlewania należy  uformować misy aby woda nie spływała tylko wsiąkała w bryłę korzeniową. Misa powinna być o średnicy ok 1 m.

  - Usuwanie krzewów (karczowanie):

- usunięcie gałęzi piłą łańcuchową,

- ułożenie gałęzi na stosie,

- wykarczowanie korzeni krzewów,

- zrąbkowane gałęzi i wywiezienie do stacji przeładunkowej odpadów lub wykorzystanie ich we własnym zakresie

- posprzątanie miejsca usuwania krzewów, wygrabienie i wyrównanie terenu.

UWAGA: odpady zielone i inne wywożone są na koszt Wykonawcy do stacji przeładunkowej odpadów.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty oddanych odpadów.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robot.

Celem  kontroli  jakości wykonanych prac jest wyegzekwowanie od Wykonawcy utrzymania zielni w pasach drogowych Gminy Miasto Świnoujście w należytym stanie przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i osiągnięciu  wysokiej  jakości wykonanych prac.

  - Zakres kontroli.

Kontrola będzie obejmowała  zakres prac  zlecony Wykonawcy umową.

  - Przedmiot kontroli.

Kontrola dotyczyć będzie zgodności zakresu ilościowego wykonanej pracy z zakresem określonym w zleceniu, terminowości prowadzonych prac, jakości i kompleksowości wykonanych prac, zgodnie z wymogami SIWZ, sprzętu używanego do realizacji prac.

  - Sposób wykonywania czynności kontrolnych

    - Kontrola dokonywana będzie przez Przedstawiciela Zamawiającego z udziałem    Wykonawcy, który zapewni środek transportu niezbędny do jej przeprowadzenia.

    - W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu pomiędzy Zamawiającym a swoim Przedstawicielem.

    - W okresie trwania umowy Wykonawca zobligowany jest do codziennej informacji przesyłanej  w formie  elektronicznej na adres   e-mail ……….. do godz. 10:00 o  planowanych pracach do wykonania w danym dniu.

    - Kontrola   w  czasie  prowadzenia  prac  związanych  z  usunięciem  drzew  i   krzewów polega na:

- wyznaczeniu drzew i krzewów do usunięcia zgodnie z dokumentacją projektową lub zleceniem Zamawiającego,

- wywiezieniu z terenu pozostałości po usunięciu drzew i krzewów.

    - Kontrola w  czasie prowadzenia prac związanych z podcinką drzew i krzewów polega na:

- wyznaczenia drzew i krzewów do podcinki,

- wyznaczenia zakresu wykonywanej podcinki,

- wywiezienia z terenu pozostałości po podcinaniu drzew i krzewów,

- wielkości dołków pod drzewa lub krzewy,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z projektem lub zleceniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

- prawidłowego wykonania podpór (3 paliki) i wiązań,

- podlania posadzonych roślin oraz rozłożenia ściółki.

    - Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew , krzewów,  bylin i kwiatów jednorocznych   polega na sprawdzeniu:

- jakości materiału roślinnego,

- wielkości dołków pod drzewa lub krzewy,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

- zgodności realizacji obsadzenia z projektem lub zleceniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,

- prawidłowego wykonania podpór (3 paliki) i wiązań,

- podlania posadzonych roślin oraz rozłożenia ściółki.

    - Kontrola robót  w zakresie koszenia, zgrabiania skoszonej trawy i odchwaszczania polega na:

- sprawdzeniu terminowości wykonanych robót,

- sprawdzeniu wysokości skoszonej trawy,

- ilości skoszonej trawy,

- jakości wykonanych prac,

- skuteczności usuwania chwastów i samosiejek z trawników,

- dokładnego zebrania skoszonej trawy,

- posprzątania skoszonej trawy z trawnika i miejsc dokoła przeprowadzonych prac.

    - Z  przeprowadzonej  kontroli sporządzany jest protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

- data przeprowadzenia kontroli,

- imię i nazwisko kontrolującego,

- miejsce kontroli (podanie nazwy ulicy, gdzie została zrealizowana usługa),

- wniesione uwagi w trakcie kontroli,

- wnioski z kontroli dotyczące w szczególności ewentualnego naliczenia kar umownych,

- podpisy osób uczestniczących w kontroli.

    - Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo wniesienia uwag do protokołu kontroli.

    - Wykonawca ma prawo wglądu do protokołu z kontroli w siedzibie Zamawiającego.

  - Badania przed przystąpieniem do prac.

Przed  przystąpieniem  do  prac  Wykonawca   powinien   uzyskać   wymagane  dokumenty do ich wykonania.

  - Bezpieczeństwo.

Podczas wykonywania prac związanych z pielęgnacją i wycinką drzew oraz usuwaniem wywrotów i wiatrołomów należy właściwie oznakować miejsce prowadzenia prac oraz wykonać wszelkie prace konieczne do pozostawienia tego miejsca w należytym stanie porządkowym (tj. zebranie odpadów, wygrabienie terenu z drobnych gałęzi i innych zanieczyszczeń oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń nawierzchni terenu, które powstały podczas prowadzonych prac).

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka): dotyczy usuwania  drzew i krzewów, sadzenia drzew, krzewów, bylin i kwiatów, podcinki sanitarnej drzew, odsłaniania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, lamp ulicznych, reklam przez  zasłaniające gałęzie, frezowania pni, podcinania gałęzi drzew (-skrajnia drogi), leczenia drzew,

- m² (metr kwadratowy): dotyczy koszenia trawników, wywozu skoszonej trawy, podcinania żywopłotów i krzewów, odchwaszczania.

- ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiór prac zanikających.

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór końcowy prac.

Odbiór końcowy polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie.

  - Cena jednostkowa obejmuje

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania (bez  drzew i krzewów),

- pielęgnację posadzonych roślin,

- wartość pracy sprzętu, wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty wywozu wraz z uporządkowaniem terenu,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Ceny jednostkowa jest ceną netto.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

- PN-87/R-67012 Materiał szkółkarski. Krzewy róż.

- PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.

- PN-R-65023 Materiał siewny.

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego – Związek Szkółkarzy Polskich.

- Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni – Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”