### Załącznik nr 2

do umowy nr .........

### z dnia .......... roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn.:

„ Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą loco Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” ul. Matejki 22 w Świnoujściu następujących urządzeń:

Opis przedmiotu zamówienia

1.Ciągnik rolniczy o kołach trawiastych przednich mniejszych niż tylne spełniający poniższe wymagania techniczne:

- fabrycznie nowy, rocznik 2015

- silnik czterocylindrowy, chłodzony cieczą o mocy znamionowej 47KM, Turbo Diesel, Stage IV;

- zbiornik paliwa: min. 45l

- skrzynia biegów mechaniczna zsynchronizowana, ilość biegów: min. 12x12

- prędkość transportowa nie niższa niż 30 km/h;

- napęd na cztery koła (4WD), blokada mechanizmu różnicowego

- hamulce mokre wielodyskowe,

- WOM tylny 540/1000 obr/min o mocy min. 42 KM,

- tylny TUZ Kat. 1 o udźwigu min. 1500 kg;

- hydrauliczne wspomaganie kierownicy

- dwie pompy hydrauliczne o wydajności min. 61 l (pierwsza od wspomagania kierownicy, druga robocza)

- ilość rozdzielaczy hydraulicznych z tyłu - dwie pary (4 złącza)

- przedni TUZ kat. I o udźwigu min. 1000 kg sterowany joystickiem z kabiny i dwa złącza hydrauliczne

- przedni WOM

- kąt zawracania 56o

- szerokość całkowita maks. 1650 mm

- wysokość maks. 2500 mm

- układ elektryczny, oświetlenie i wyposażenie elektryczne 
napięcie 12V, alternator, dwa przednie światła drogowe, dwa reflektory robocze z przodu, dwa reflektory robocze z tyłu, światło ostrzegawcze (kogut)
- wskaźnik obrotów silnika z licznikiem motogodzin,  wskaźniki poziomu paliwa, temperatury silnika/płynu chłodzącego, wskaźnik ciśnienia oleju,
- kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją, elektryczna wycieraczka szyby przedniej, elektryczny spryskiwacz szyby przedniej, radio z CD, regulowana kierownica,

- masa własna z kabiną nie więcej niż 2000 kg

- komplet kół rolniczych 9,5 -16, 13.6-26

- komplet kół trawiastych 215/70R16 - 11.2-24

- zaczep regulowany przesuwny góra/dół do przyczep z górnym zaczepem.

- ładowacz czołowy z szeroką łyżką tego samego producenta co ciągnik.

2. Zamiatarka do nawierzchni trawiastych z napędem z WOM, opróżniana hydraulicznie spełniająca poniższe wymagania techniczne:

-  maszyna fabrycznie nowa

- wał szczotki wyposażony w 4 listwy zmiatające, które mogą być dokładnie dopasowane do panujących warunków.

- długość urządzenia  maksymalnie 225 cm.

- szerokość całkowita urządzenia maksymalnie 186 cm.

- szerokość robocza minimalnie 150 cm.

- zbiornik o pojemności minimum 125 kg.

- regulowana głębokość pracy.

- waga maksymalni: 170 kg.

- napęd od wału odbioru mocy ciągnika, wymagane obroty 540 obr./min.

- wałek odbioru mocy w komplecie

- sprzęg z ciągnikiem: za pomocą 3-punktowego układu zawieszenia

- 4 koła jezdne.

- Opróżnianie zbiornika: hydrauliczne

3. Szczotka do boisk naturalnych i z trawy syntetycznej spełniająca poniższe wymagania techniczne

-  maszyna fabrycznie nowa

- urządzenie wczesujące mocowane na zaczep transportowy zbudowane z dwóch szczotek walcowych ustawionych z przodu i z tyłu maszyny.

- możliwość ustawienia szczotek pod skosem w stosunku do kierunku jazdy.

- szerokość robocza minimum 140cm.

- całkowita długość z zaczepem maksymalnie 270cm.

- waga maksymalnie 185kg.

4. Urządzenie szczotkujące do trawy syntetycznej spełniająca poniższe wymagania techniczne:

- maszyna fabrycznie nowa

- urządzenie wczesujące mocowane na zaczep 3 punktowy zbudowane ze szczotek ułożonych na listwach częściowo prostopadle, a częściowo ukośnie do kierunku jazdy, dodatkowo wyposażone w wysięgniki boczne umożliwiające uzyskanie szerokości roboczej minimum 400 cm,

- rodzaj włosia szczotek - twarde specjalistyczne na sztuczne nawierzchnie

- szerokość transportowa maksymalnie 200 cm,

- wyposażone w koła wsporne,

- szerokość robocza minimum 400 cm.

- waga maksymalnie 220kg.

- w opcji dostępne sekcje zgrzebeł montowane przed szczotkami z przodu i za szczotkami z tyłu maszyny na całej jej długości oraz listwa magnetyczna montowana za szczotkami z tyłu maszyny na całej jej długości

5. Oczyszczarka do trawy syntetycznej spełniająca poniższe wymagania techniczne:

- Urządzenia czyszczące wielofunkcyjne do konserwacji boisk  z nawierzchni o trawie syntetycznej wyposażone w szczotkę zbierającą, sito wibrujące, zgrzebło do rozluźniania materiału wypełniającego, szczotkę zaczesującą i wyrównującą, wywracany pojemnik na zanieczyszczenia, element odkurzająco-zasysający pochłaniający drobne zanieczyszczenia i kurz umiejscowiony u góry maszyny, wałek odbioru mocy.

- szerokość robocza minimum 145 cm

- napęd: poprzez wałek odbioru mocy

- pojemność zbiornika na zanieczyszczenia minimum 70l

- pojemnik na kurz minimum 20l, worek płucienny

- wydajność minimum  17.000m2/godz.

- oczka sita standardowego: 5x5 mm

- możliwość dokupienia wymiennych sit o wymiarach oczek:  do piasku kwarcowego: 3,2x3,2 mm, do granulatu gumowego o różnych wymiarach: 4x4 mm; 5,5x5,5 mm; 6x6 mm

- waga maksymalnie 520 kg.

UWAGI:

- Dostawa maszyn do siedziby Zamawiającego. Koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Przekazanie przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Wymagane dokumenty:

- Homologacja dla dostarczonego ciągnika, umożliwiające rejestracje pojazdu

- Certyfikat CE dla maszyn

- Instrukcje obsługi w języku polskim

- Dokument potwierdzający udzielenie gwarancji

- Książka serwisowa w języku polskim dla dostarczonego ciągnika i urządzeń

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu całkowitej gwarancji jakości min. 24 miesiące liczonej od daty odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym,  na prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy.

- Z tytułu udzielonej gwarancji jakości gwarancji podlegają wszelkie ukryte wady produkcyjne - wykonania oraz wady materiałowe, jeśli wady te ujawnią się w trakcie trwania udzielonej gwarancji zgodnie z ustępem powyższym. Uprawnienia, o jakich mowa wyżej dotyczą również wad powstałych w związku z działalnością i wykonaniem dostawy przez Wykonawcę.

- Dostawca wykona w okresie gwarancyjnym na koszt Zamawiającego wymagane przeglądy okresowe oraz zapewni niezbędne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania tych przeglądów

- Wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie użytkowania, funkcjonalności dostarczonej maszyny wraz oprzyrządowaniem objętym niniejszym postępowaniem.

Pozostałe wymagania:

- przeszkolenie pracownika strony zamawiającego w zakresie obsługi bieżącej i eksploatacji dostarczonego sprzętu,

- świadectwo homologacji na kompletny pojazd ważne na dzień składania ofert, kopię należy załączyć do oferty,

- okres gwarancji, nie mniej niż 12 miesięcy od daty zrealizowania dostawy – wzór karty gwarancyjnej należy załączyć do oferty,

- zapewnienie obsługi przez serwis w siedzibie zamawiającego, w terminie 24 godz od daty zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faxem),

- w przypadku naprawy w okresie gwarancji awarii a winy producenta dostawca zapewni dostawę ciągnika zastępczego w czasie do 48 godz. od zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne potwierdzenie faxem),

- w przypadku nie terminowej dostawy przedmiotu zamówienia dostawca zapewni  w okresie zwłoki – na własny koszt – w pełni sprawny sprzęt zastępczy objęty przedmiotem zamówienia.

##### Wykonawca:									Zamawiający: