#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.1.2016 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”.

I    Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o  dokumentację projektową,      której wykaz zawiera załącznik nr 2.3 do SIWZ (zał. nr 3 do umowy), z uwzględnieniem poniższych zapisów:

1. Przy schodach zewnętrznych, systemowe balustrady wykonać jak w projekcie lecz wypełnione tralkami ze stali nierdzewnej zamiast szkła hartowanego (dotyczy wszystkich szkół).

2. W Zespole Szkół publicznych nr 4 ściany szczytowe z okładziną kamienną należy ocieplić od zewnątrz. Przyjąć parametry i materiały jak w pozostałych ścianach zewnętrznych.

3. Stolarkę drzwiową i okienną wymienić zgodnie z zestawieniami stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Ilość stolarki wyszczególniona w pkt. 6 i 7 wykazu elementów rozliczeniowych  jest kosztem kwalifikowanym. Natomiast ilości określone w dokumentacji projektowej są większe  i z uwagi na to, że nie podlegają dofinansowaniu należy tą różnice wycenić w pkt. 8 wykazu elementów wycenionych. Nowa stolarka okienna o współczynniku U=0,9 W/m²K, nowa stolarka drzwiowa o współczynniku U=1,3 W/m²K. (dotyczy wszystkich szkół).

4. Nad wejściami bocznymi do budynków  zamontować systemowe daszki szklane ze szkła hartowanego, mocowane na stalowych odciągach ze stali nierdzewnej do lica ściany. Nad daszkami należy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym – szer. min. 30 cm. (dotyczy wszystkich szkół)

5. W głównej strefie wejściowej do Szkoły  Podstawowej nr 6 rozebrać daszek nad  wejściem i zamontować systemowy daszek szklany mocowany do lica ściany. Wokół drzwi wejściowych wykonać opaskę z płyt ceramicznych, mrozoodpornych.

- W miejsce betonowych opasek wokół budynków wykonać opaski  ze żwiru rzecznego, płukanego. Zastosować listwę do folii kubełkowej w kolorze białym, zamontowaną pod listwą startową elewacji, tworząc cokół wysokości min. 10 cm (dotyczy wszystkich szkół).

- Zdemontowane kraty stalowe, okienne i drzwiowe należy zastąpić roletami antywłamaniowymi, zewnętrznymi (dotyczy wszystkich szkół).

Uwaga.

Przy ociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic, zastosować styropian o grubościach zgodnych z wykazem elementów rozliczeniowych.

Dopuszcza się zmianę koloru okładzin gresowych w strefach wejściowych do szkół  w uzgodnieniu z zamawiającym i projektantem. Schody i podesty zewnętrzne obłożyć okładzinami z płyt o fakturze z kamienia płukanego.

II  Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w dokumentacji projektowej stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań

równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

III. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.