#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Zakres rzeczowy robót instalacji kanalizacji ściekowej w budynku  Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu.

Zakres prac:

Lokalizacja: - poziom piwnic pomieszczenie szatni,

- wyczyszczenie mechaniczne starego poziomu kanalizacji ściekowej fi 150, żeliwo na długości około 15m (od studzienki rewizyjnej w szatni do studni kanalizacyjnej zewnętrznej po prawej stronie schodów głównych do budynku szkoły),

-  sprawdzenie szczelności wyczyszczonej ww. instalacji poprzez wprowadzenie do niej kamery,

-  w istniejącej studzience rewizyjnej w szatni piwnicy założyć szczelną rewizję (obecnie w studni funkcjonuje otwarta rewizja emitująca gazy ściekowe na teren szkoły).

W załączeniu szkic przebiegu instalacji kanalizacyjnej objętej zakresem robót.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać oględzin miejsca prowadzonych robót remontowych. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.