Załącznik nr 2 do umowy nr……

ZAŁĄCZNIK 2.2  do SIWZ nr WIM.271.1.5.2016

#### SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie:

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerzystów i pieszych na wskazanych skrzyżowaniach (poz. od 1 do 19 w tabeli nr 1);

# Pomiar natężenia ruchu – zapisu danych przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na przejazdach kolejowych (poz. Od 20 do 21 w tabeli nr 1);

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na przeprawach promowych (poz. od 22 do 25 w tabeli nr 1);

# Pomiarów natężenia ruchu – zapisu danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, rowerów i pieszych na wskazanych drogach oraz podział aut na rejestracje polskie, niemieckie i inne (poz. Od 26 do 31 w tabeli nr 1);

# Opracowań z wykonywanych pomiarów zapisanych danych, na odpowiednich   formularzach, w wersji papierowej i elektronicznej i przekazanie ich Zamawiającemu;

# Pomiar hałasu komunikacyjnego – zapisy danych zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) ( Tabela nr 2);

# Pomiarów natężenia ruchu na ulicach przebudowywanych w ramach: Centralnego Układu Komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu  (zapisy danych należy przeprowadzić przy użyciu techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu wszystkich pojazdów, wykonanie pomiarów natężenia ruchu dla przekrojów drogi) oraz obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), z uwzględnieniem wyników i Studium Wykonalności dla w/w inwestycji (udostępnionego przez Zamawiającego- załącznik 16). Tabela 3.

# Ad. 1.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przejeżdżających przez wloty skrzyżowań oraz liczby rowerzystów i pieszych przekraczających wloty skrzyżowań.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego wlot skrzyżowania.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Do każdych pomiarów na skrzyżowaniach należy obliczyć sumy całodobowe ( łączne oraz z podziałem na poszczególne jednostki) dla poszczególnych skrętów i do jazdy na wprost.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D5 (załącznik nr 7 do SIWZ).

# W godzinach od 1300  do 1800 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 2.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów, rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przejazdy kolejowe.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przejazdy kolejowe.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6e (załącznik nr 17).

# W godzinach od 1300 do 1800 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 3.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów, rowerów i pieszych przejeżdżających/przekraczających przeprawy promowe.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przeprawę promową.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową, wykorzystując formularz typu D6a - załącznik nr 8 i zestawione na formularzu D6b (załącznik nr 10 do SIWZ).

# Wyniki pomiarów w formularzu D6a zapisywać należy dla każdego promu oddzielnie.

# Ad.4.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów ( z podziałem na rejestracje polskie, niemieckie i inne), rowerów i pieszych przekraczających przekrój drogi.

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 1.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu, roweru i pieszego przejeżdżającego/przekraczającego przekrój drogi.

# W przypadku kilkakrotnych pomiarów należy je wykonywać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6c (załącznik nr 9).

# W godzinach od 1300 do 1800 należy zapisywać wyniki w formularzu co 15 minut. W pozostałym okresie co godzinę.

# Ad. 5.

# a)  Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych;

# -	wypełnione formularze D7 i D8 zestawiające tabelarycznie i graficznie natężenie ruchu;

# - 	załączone formularze D5 i D6c;

# -	wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD

# b)  Opracowanie wyników pomiarów natężenia ruchu na przeprawach promowych powinno zawierać:

# -	mapkę odcinka pomiarowego z lokalizacją punktów pomiarowych i oznaczeniem obserwatorów;

# - 	załączone formularze D6a zebrane od obserwatorów i zestawione w formularzu D6b;

# wersję elektroniczną wszystkich przekazywanych dokumentów na płycie CD.

# Ad. 6.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistego hałasu komunikacyjnego w danych punktach miasta Świnoujście;

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach określonych w tabeli nr 2;

# Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z metodyką referencyjną opublikowaną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) określone w tabeli nr 2;

# Przeprowadzenie pomiarów tła akustycznego w każdym punkcie pomiarowym;

# Okres pomiarów może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D9 (załącznik nr 12).

# Ad. 7.

# Celem pomiarów jest określenie rzeczywistej liczby pojazdów przekraczających przekrój drogi oraz obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), z uwzględnieniem Studium Wykonalności (udostępnione przez zamawiającego- załącznik 16 do SIWZ).

# Pomiary należy przeprowadzić w terminach (dni i godziny) określonych w tabeli nr 3.

# Pomiary należy przeprowadzić z zastosowaniem techniki wideo umożliwiającej rejestrację przebiegu pomiarów ruchu. Opracowanie wyników należy wykonać poprzez zapisanie na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu przejeżdżającego przekrój drogi.

# Opracowanie pomiarów należy wykonać uwzględniając strukturę rodzajową i kierunkową ruchu, wykorzystując formularz typu D6d (załącznik nr 15).

# Obliczenie oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w oparciu o Instrukcje Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych i gminnych), przewodnik po wskaźnikach i Studium Wykonalności ( załącznik nr 16 do SIWZ).

# Dane pomiarowe wraz z obliczeniami oszczędności czasu należy przekazać do dnia 09.06.2015 r.

Tabela 1 miejsc pomiarów natężenia ruchu:

| Lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Kierunek pomiaru | Termin pomiaru | Ilość punktów pomiarowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKRZYŻOWANIA (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) |
| 1 | 1a, 1b, 1c, 1d | skrzyż. rondo ul. Wolińskiej, Odrzańskiej, Pomorskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 2 | 2a, 2b, 2c, 2d | skrzyż. ul. Wolińskiej, Ludzi Morza i Skandynawskiej | wszystkie kierunki | 4 raz (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 3 | 3a, 3b, 3c, 3d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Wojska Polskiego i Moniuszki | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 4 | 4a, 4b, 4c, 4d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Szkolna, Poznańska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 5 | 5a, 5b, 5c, 5d | skrzyż. ul. 11-go Listopada, Matejki i Gdańska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 6 | 6a, 6b, 6c,6d | skrzyż. ul. Grunwaldzka, 11-go Listopada, Karsiborska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 7 | 7a, 7b, 7c | skrzyż. ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 8 | 8a, 8b, 8c, 8d | skrzyż. ul. Fińska, ul. Skandynawska, ul. Duńska | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 9 | 9a, 9b, 9c | skrzyż. ul. Grunwaldzka, Wilków Morskich, Steyera | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 10 | 10a, 10b, 10c, 10d | skrzyż. ul. Wojska Polskiego, Matejki, Konstytucji 3 Maja | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 11 | 11a, 11b, 11c, 11d | skrzyż. ul. Pomorska, Mostowa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| 12 | 12a, 12b, 12c | skrzyż. ul. Barlickiego, Ku Morzu | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 13 | 13a, 13b, 13c | skrzyż. ul. Chrobrego, Uzdrowiskowa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 14 | 14a, 14b, 14c | skrzyż. ul. Żerosmkiego, Prusa | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 15 | 15a, 15b, 15c | skrzyż. ul. Słowackiego, Powstańców Śląskich | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 3 |
| 16 | 16a, 16b, 16c, 16d | skrzyż. ul. Słowackiego, Energetyków | wszystkie kierunki | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. | 4 |
| SKRZYŻOWANIA (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych, osób niepełnosprawnych, dzieci w wózkach) |
| 17 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17 f skrzyż. Rondo Róży Wiatrów ul. B.Chrobrego,W.Sikorskiego, Piastowska, Mieszka I wszystkie kierunki 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. 6 18 18a, 18b, 18c skrzyż. Hołdu Pruskiego z Wyszyńskiego (1 wlot od Wyszyńskiego) wszystkie kierunki 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. 3 19 19a, 19b, 19c Skrzyż. Hołdu Pruskiego z Monte Cassino (1 wlot Hołdu Pruskiego od Monte Cassino, 1 wylot z Monte Cassino) wszystkie kierunki 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny. 3 |
| PRZEJAZDY KOLEJOWE(całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych) 20 20 Ul. N. Barlickiego (przejazd na linii 401 kat. A km 96, 787 koło myjni wagonów) dwa kierunki 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 1 21 21 ul. N. Barlickiego (przejazd na linii 997 kat. C km. 0, 173 przy peronie 1) dwa kierunki 2 razy (dzień powszedni w kwietniu, dzień powszedni w lipcu) w godz. od 600 do 1800 1 |
| PRZEPRAWY PROMOWE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle, rowery, pieszych i pojazdy oczekujące w kolejce) |
| 22 | 22 | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 5 razy (15 lub 22 marca, 7 lub 14 lipca, 10 lub 17 lipca, 5 lub 12 października, 4 lub 11 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 23 | 23 | Przeprawa „Centrum” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 5 razy (15 lub 22 marca, 7 lub 14 lipca, 10 lub 17 lipca, 5 lub 12 października, 4 lub 11 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 24 | 24 | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Wolin na wyspę Uznam | 5 razy (15 lub 22 marca, 7 lub 14 lipca, 10 lub 17 lipca, 5 lub 12 października, 4 lub 11 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| 25 | 25 | Przeprawa „Karsibór” | z wyspy Uznam na wyspę Wolin | 5 razy (15 lub 22 marca, 7 lub 14 lipca, 10 lub 17 lipca, 5 lub 12 października, 4 lub 11 grudnia) w godz. od 600 do 600 (24h). | 1 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe bez przyczep, ciężarowe z przyczepami, autobusy, ciągniki, motocykle – z podziałem na rejestracje Polskie, Niemieckie i inne oraz rowery, pieszych) |
| 26 | 26 | ul. Wojska Polskiego | przy granicy Polsko-Niemieckiej | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny | 1 |
| 27 | 27 | ul. Grunwaldzka | przy granicy Polsko-Niemieckiej | 4 razy (dzień powszedni i sobota w kwietniu, dzień powszedni i sobota w lipcu) 24 godziny | 1 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na rowery zatrzymujące się przy bramie, pieszych, niepełnosprawni) |
| 28 | 28a | ul. Jachtowa (brama) | wszystkie kierunki | 2 razy (w pierwszą lub drugą sobotę marca i pierwszą lub drugą sobotę sierpnia) .w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na rower, pieszych) |
| 29 | 29a,29b,29c,29d,29e,29f | Ul. Chopina | Wszystkie kierunki (wejścia/ wyjścia z Parku Chopina) | 4 razy (24 i 25 czerwca w godz. od od 600 do 2200 oraz 1 i 2 lipca w godz. od 600 do 2200 ) | 6 |
| 30 | 30a, 30b | Ul. Narutowicza | Wszystkie kierunki ( wejście/ wyjście do szkoły, boiska) | 6 razy (pierwsza lub druga sobota maja, pierwszy lub drugi piątek maja, dzień powszedni i sobota w lipcu, dzień powszedni i sobota w październiku w godz. od 600 do 2200) | 2 |
| ULICE (całkowita ilość z podziałem na pieszych, osoby niepełnosprawne) |
| 31 | 31a,31b,31c,31d | Park Zdrojowy | Wszystkie kierunki (wejścia/ wyjścia z Parku Zdrojowego) | 4 razy (26 i 27 czerwca w godz. od od 600 do 2200 oraz 3 i 4 lipca w godz. od 600 do 2200 ) | 3 |

Tabela 2 miejsc pomiarów hałasu komunikacyjnego:

| Lp | Nr punktu pomiarowego | Lokalizacja | Termin pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |

| SKRZYŻOWANIA ( Program ochrony środowiska przed hałasem dla trzech wybranych skrzyżowań, na każdym skrzyżowaniu 1 całodobowy punkt pomiarowy w miejscu zabudowy chronionej akustycznie) |
| --- |
| 1 | 1 | Rondo: ul. Marynarzy,ul.Grunwaldzka,ul. Konstytucji 3 Maja,ul. Plac Wolności | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2016 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| 2 | 2 | Ul. Słowackiego/ Trentowskiego | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2016 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |
| ULICA ( Program ochrony środowiska przed hałasem, 1 całodobowy punkt pomiarowy w miejscu zabudowy chronionej akustycznie) |
| 3 | 3 | Kasprowicza (na odcinku od ulicy Gierczak do ul. Nowowiejskiego) | od 1 lipiec do 31 sierpnia, oraz od 15 września do 15 listopada 2014 r. (może ulec zmianie z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. silny wiatr i opady, które decydują o terminie wykonania pomiaru). |

Tabela 3 drogi na których należy obliczyć oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych:

| 1 | ul. Dąbrowskiego | 2 razy (dzień powszedni wtorek środa lub czwartek w maju) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ul. Konstytucji 3 Maja | 2 razy (dzień powszedni wtorek środa lub czwartek w maju) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| 3 | Ul. Piastowska | 2 razy (dzień powszedni wtorek środa lub czwartek w maju) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| 4 | Ul. Marynarzy | 2 razy (dzień powszedni wtorek środa lub czwartek w maju) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| 5 | Plac Wolności (droga) | 2 razy (dzień powszedni wtorek środa lub czwartek w maju) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| 6 | ul. Słowackiego | 2 razy (dzień powszedni 15/16.04 - piątek/sobota w kwietniu) w godz. od 600 do 2200 | 1 |
| 7 | ul. Sienkiewicza | 2 razy (dzień powszedni 15/16.04 - piątek/sobota w kwietniu) w godz. od 600 do 2200 | 1 |