Załącznik do zapytania ofertowego nr

WO.DG.272.67. 2016

Zakres rzeczowy robót malarskich pomieszczeń biurowych na parterze  budynku Urzędu Miasta  Świnoujście.

Sala nr 004 (byłe biuro USC):

- demontaż zabudowy ścian szafami drewnianymi z odzyskiem materiału dla dalszego wykorzystania do zabudowy,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

Fot. 1. Widok pomieszczenia z zabudową ściany szafami.

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odpornej na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

( gruntowanie, gładzie gipsowe min. 3mm),

-

Fot. 2 Widok sufitu z oprawami świetlnymi.

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- montaż narożnika ochronnego z kątownika pcv o wymiarach 5cmx5cm, wys. około 180 cm dopasowanego do  koloru ściany,

Fot. 3. Widok na część pomieszczenia biurowego.

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 3 szt.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Sala nr 003 (biuro WPF):

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odpornej na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

Fot.3. Widok pomieszczenia biurowego.

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odpornej na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

(gruntowanie, gładzie gipsowe min. 3 mm),

Fot. 4. Widok na sufit.

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich,

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 3 szt.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Sala nr 002 (dawna sala ślubów):

- demontaż drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicą, oraz zabudowanie powstałego w ten sposób otwartego  otworu drzwiowego płytą gk grubości 12mm podwójnie na stelażu stalowym z obu stron, płyty powinny licować ze ścianami wewnętrznymi. Łączenie ścian z płytą wykończyć wpuszczając w tynk i płytę taśmę siatkową elastyczną dla eliminacji pęknięć. Dla izolacji akustycznej przerwę pomiędzy warstwami płyt włożyć wełnę mineralną grubości 15 cm, zabudowany w ten sposób otwór drzwiowy wykończyć malarsko jak ściany,

Fot. 6. Drzwi do likwidacji.

- zamurowany otwór drzwiowy położony na przeciwległej do okien ścianie rozebrać i zabudować drzwiami drewnianymi wewnętrznymi  o wymiarach 1,10 x 2,20 m wraz z ościeżnicą drewnianą całość dopasowana do istniejącej sąsiedniej stolarki drzwiowej, ościeża wykończyć wyprawą tynkarską i pomalować, założyć drewniane opaski drzwiowe dopasowane do istniejących już drzwi sąsiednich,

Fot. 7. Otwór drzwiowy do odtworzenia.

- malowanie ściany korytarza farbą akrylową z przygotowaniem powierzchni do malowania na długości około 5 mb w kolorze dopasowanym do koloru istniejącego na sąsiedniej ścianie,

- przeniesienie i wymiana wyłącznika światła z osprzętem podtynkowym w okolice nowo osadzonych drzwi wejściowych: prąd AX napięcie 250 V, stopień ochrony IP 20, wyłącznik z tworzywa termoplastycznego, wykończenie gładkie, przekrój przewodów 3x2,5 mm2, kolor biały,

- demontaż istniejących oraz dostawa i montaż 6 szt. lamp sufitowych zwieszakowych: oprawa natynkowa przeznaczona do świetlówek liniowych T8 2 x 58W,
elektroniczny układ zapłonowy, korpus wykonany z blachy stalowej 
malowanej na kolor biały, powłoka, lakiernicza odporna na promieniowanie
UV, odbłyśnik z aluminium paraboliczny,

- zmycie ścian i sufitów, naprawa pęknięć, uzupełnienie uszkodzeń i ubytków tynków ścian i sufitów, zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów, położenie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach grubości gr. 3 mm,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odpornej na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- wykończenie ścian przy ościeżach okiennych narożnikami systemowymi przed malowaniem,

- malowanie ścian farbą akrylową nie gorszą niż tikurilla, dulux odpornej na szorowanie i wycieranie (Klasa 1,lub 2) z przygotowaniem powierzchni  do malowania,

- malowanie sufitów farbą emulsyjną białą z przygotowaniem podłoża do malowania

(gruntowanie, gładzie gipsowe min. 3 mm),

Fot. 5. Widok pomieszczenia do malowania.

- malowanie grzejnika żeliwnego emalią do powierzchni stalowych i żeliwnych, malowanie rur stalowych c.o. emalia do powierzchni metalowych z przygotowaniem powierzchni do malowania,

- zabezpieczenie grubą folią poliestrową podłóg przed wykonywaniem robót malarskich.

- regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV - 3 szt.

Kolorystyka ścian do uzgodnienia z zamawiającym.

Regulacja i naprawa stolarki okiennej PCV we wszystkich pomieszczeniach  - 9 szt.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Prace budowlane rozbiórkowe powinny być prowadzone poza godzinami pracy Urzędu Miasta Świnoujście.