Opis przedmiotu zamówienia:

Naprawa części ściany elewacyjnej budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 55 oraz naprawa ściany zewnętrznej sąsiedniego budynku gospodarczego.

Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:

Budynek mieszkalno – usługowy:

Fot. 1. Część ściany elewacyjnej do naprawy.

- zbicie starych tynków na części bez docieplenia, usunięcie starych opierzeń blacharskich,

- uzupełnienie ubytków cegieł poprzez domurowanie na zaprawie cementowo – wapiennej,

- uzupełnienie docieplenia ściany metodą lekką mokrą w części po rozebranym budynku gospodarczym w sposób nawiązujący do istniejącej elewacji (styropian o grubości dopasowanej do istniejącej elewacji klejony do ściany, kołkowanie, siatka na kleju, gruntowanie, tynk strukturalny  - faktura baranka Tikkurila Facade 4826 farba silikonowa lub sylikatowa,

Fot. 2. Miejsce wylania podestu betonowego.

- wykonanie cokołu z tynku mozaikowego mineralno - żywicznego o kolorystyce i wysokości dopasowanej do cokołu już istniejącego,

- wykonanie podestu betonowego przed drzwiami zewnętrznymi. Podest o wymiarach i poziomie posadowienia jak przy drzwiach zewnętrznych obok skrzynki gazowej tej samej ściany elewacyjnej. Podest oklejony płytkami gresowymi antypoślizgowymi z wpuszczoną wycieraczką ocynkowaną,

- przedłużenie istniejącej rury spustowej w narożniku budynku z odprowadzeniem wody poprzez prefabrykowane koryto betonowe długości około 1,50 m od budynku,

- uzupełnienie opaski z płytek betonowych chodnikowych 50cmx50cmx7cm na zagęszczonej mechanicznie podsypce z piasku grubości 15 cm ułożonych przy ścianie budynku,

- przemalowanie całej ściany elewacyjnej tylnej budynku,

Fot.3. Widok całej ściany do malowania.

Ściana zewnętrzna budynku gospodarczego:

Fot. 4. Widok ściany do remontu.

- zbicie starych tynków, rozbiórka opierzenia ogniomuru,

- domurowanie i uzupełnienie cegłą ubytków ściany, uzupełnienie strzępi zazębiających, zamurowanie otworów cegłą ceramiczną,

-  wykonanie tynków zewnętrznych naprawianej ściany, tynk kategorii II cementowo – wapienny,

Fot. 5. J.w.

- założenie nowych obróbek blacharskich (na całej długości ogniomuru) z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm łączonych na rąbek stojący, odległość okapu od ściany min. 4-5 cm,

Fot.6. Widok ściany do remontu (zbicie tynku, rozbiórka opierzeń, przedłużenie rury spustowej, ubytki cegieł, zamurowania, szpałdowania, uzupełnienie strzępi).

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawcy powinni przed złożeniem ofert dokonać elewacji do remontu. W celu dokonania oględzin w/w. obiektu oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.