Opis przedmiotu zamówienia:

Budynek gospodarczy ul. Szkolna 1: jedno kondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ściany murowane z pustaków gazobetonowych i ceramicznych posadowione na fundamentach betonowych, stropodach   żelbetowy nie wentylowany  pokryty papą bitumiczną. Posadzki betonowe, ścianki działowe ceramiczne, stolarka okienna rozebrana, stolarka drzwiowa drewniana.

Pow. zabudowy około 105  m2, wysokość budynku około  h=3,50 m.

Fot.1  Elewacja południowo- zachodnia.

Fot.2  Elewacja zachodnia.

Fot.3   Elewacja wschodnia.

Fot.4  Elewacja południowa.

Zakres robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych:

- całkowita (wraz z fundamentami) rozbiórka  budynku i oczyszczenie terenu z gruzu i materiałów porozbiórkowych oraz materiałów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń,

Fot. 5. Widok wnętrza jednego z pomieszczeń, materiały do usunięcia w ramach zamówienia.

- wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych,- oraz odpadów znajdujących się wewnątrz budynku na miejskie wysypisko odpadów na Wyspie Wolin wraz z poniesieniem przez Wykonawcę opłat za przyjęcie na wysypisko. Odpady wymagające utylizacji (papa) wymagają oddzielnego dokumentu przyjęcia na składowisko z wyraźnym zaznaczeniem rodzaju złożonego odpadu.

- Uporządkowanie terenu po rozbiórce łącznie z nawiezieniem ziemi do poziomu terenu przyległego w miejscach usunięcia fundamentów.

Zamawiający wymaga aby roboty rozbiórkowe prowadziła osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno – budowlane.

W celu dokonania oględzin w/w. obiektów oraz omówienia szczegółowego zakresu prac należy kontaktować się z Leszkiem Kozłowskim - inspektorem Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami,  pokój nr 316 ; tel. 91-321-57 17.